Задание

Спроектировать привод.

Мощность на ведомом валу – P=11 кВт.

Частота вращения ведомого вала – n2=250 мин -1.

Срок службы механизма – L=5 лет.

Коэффициент загрузки механизма:

В течение суток – Kс=0,8.

В течение года – Kг=0,9.

Продолжительность включения – ПВ%=30%.

Режим работы – 1.

Тип привода – нереверсивный.

Схема привода

Содержание

1.	Выбор электродвигателя и расчет основных параметров привода.	3

2.	Расчет зубчатой передачи.	3

3.	Расчет валов.	9

4.	Расчет размеров шестерни колеса и корпуса редуктора.	11

5.	Расчет валов на усталостную прочность.	12

6.	Расчет подшипников.	21

Расчет зубчатой передачи.

# Выбор электродвигателя и расчет основных параметров привода.

  - Выбор электродвигателя.

Требуемая мощность электродвигателя.

,

где - общий КПД привода.

= 2

где:

- КПД зубчатой передачи,

- КПД одной пары подшипников качения, примем = 0.98, = 0.99

Тогда = 0.98 · 0.992 = 0.9605

Тогда = 11,45 кВт.

Выбираем электродвигатель серии 4А по ГОСТ 19523-81 – электродвигатель  4А160М6 с мощностью Pэ=15 кВт, частотой вращения  nc=1000 мин-1 и скольжением S=2.8%.

  - Частота вращения вала двигателя.

= 972 мин -1.

  - Передаточное число привода.

= = 3,88

  - Передаточное число зубчатой передачи.

Выбираем ближайшее стандартное значение.

Примем u = 4.

  - Частоты вращения валов.

n1 = 972 мин -1.

== 243 мин -1.

  - Мощности на валах.

P1 = PТР = 11,45 кВт.

P2 = P1·= 11,45 · 0.9605 = 11 кВт.

  - Крутящие моменты на валах.

Т1 = 9550= 9550  = 112,5 Н·м

Т2 = 9550= 9550  = 432,3 Н·м

# Расчет зубчатой передачи.

  - Выбор материалов зубчатых колес.

Определим характерные размеры сечений заготовок.

= 60,8 мм.

= 18,2 мм.

Диаметр заготовки колеса

dk  =  u · Dm = 4 · 60,8 = 243,3 мм

Выбираем материалы зубчатых колес. Принимаем для колеса и шестерни – сталь 45, термообработку – улучшение, твердость поверхности зуба шестерни 269…302 HB, Dm1 = 80 мм, твердость поверхности зуба колеса 235…262 HB, Sm1 = 50 мм. Средние значения твердости зуба шестерни и колеса

HB1=0.5·(HB1max+HB1min)= 0.5·(269+302)=285.5

HB2=0.5·(HB2max+HB2min)= 0.5·(235+262)=248.5

  - Определение допускаемых напряжений.

Расчет допускаемых контактных напряжений

Определяем по формуле

Пределы контактной выносливости найдем по таблице 2.1.

= 2·HB1+70 = 2·285.5+70 = 641 MПа

= 2·HB2+70 = 2·248.5+70 = 567 МПа

Коэффициенты безопасности по таблице 2.1.

SH1 = 1.1, SH2 = 1.1

Коэффициенты долговечности

KHLj =

Базовые числа при действии контактных напряжений  по таблице 1.1.

NH01 = 23.5·106, NH02 = 16.8·106

Эквивалентные числа циклов напряжений

NHEj = μh·NΣj

Где μh = 0.5 – коэффициент эквивалентности для среднего нормального режима работы (табл. 3.1.)

Суммарное число циклов нагружения

NΣ1 = 60·n1·c·th, NΣ2 =

Где c = 1, th – суммарное время работы передачи.

th = 365·L·24· Kг · Kс ·ПВ

где ПВ = 0.01·ПВ%

В результате получим:

th = 365·12·24·0.9·0.8·0.01·30 = 22706 ч.

NΣ1 = 60·972·1·22706 = 1.32·109

NΣ2 =  = 3,31·108

NHE1 = 0.5 · 1.32·109 = 6,62·108

NHE2 = 0.5 · 3,31·108 = 3,31·107

Поскольку NHE1 > NH01, и NHE2 > NH02 то примем KHL1 = 1, KHL2 = 1.

Определим контактные напряженности для шестерни и колеса.

= 582.73 МПа,  = 515.45 МПа

Допускаемые контактные напряжения для косозубой передачи

= 0.45·(582.73+515.45) = 494.18 МПа.

= 1.23·515.45 = 634 МПа

Условие  выполняется.

Допускаемые напряжения изгиба

Определяем по формуле

Используем таблицу 4.1. Пределы изгибной выносливости зубьев:

σF lim1 = 1.75·HB1 = 1.75·285.5 = 499.63 МПа

σF lim2 = 1.75·HB2 = 1.75·248.5 = 434.88 МПа

Коэффициенты безопасности при изгибе:

SF1 = 1.7, SF2 = 1.7,

Коэффициенты учитывающие влияние двухстороннего приложения нагрузки, для реверсивного привода (таблица 4.1):

KFC1 = 0.65, KFC2 = 0.65

Коэффициенты долговечности

KFLj =

Где qj – показатель степени кривой усталости (по таблице 3.1):

q1 = 6, q2 = 6;

NF0 = 4·106 – базовое число циклов при изгибе.

Эквивалентное число циклов напряжений при изгибе

NFEj = μFj·NΣj,

Где μF1 = 0.3, μF2 = 0.3 – коэффициенты эквивалентности (по таблице 3.1) для среднего нормального режима работы, тогда

NFE1 = 0.3·1.32·109 = 39,7·107

NFE2 = 0.3·3,31·108 = 9,9·107

Поскольку NFE1 > NF0 и NFE2 > NF0 то принимаем KFL1 = 1 и KFL2 = 1.

Определим допускаемые напряжения изгиба для шестерни и колеса.

σFP1 = = 293.9 МПа

σFP2 = = 255.81 МПа

  - Проектный расчет передачи.

Межосевое расстояние

aw = Ka · (u+1)

где Ka = 410 для косозубых передач.

Коэффициент ширины зубчатого венца выберем по ГОСТ 2185-66:

Ψab = 0.4

На этапе проектного расчета выберем значение коэффициента контактной нагрузки KH = 1.2. Тогда:

aw = 410 · (4+1) = 143,8 мм.

Выберем стандартное значение ГОСТ 2185-66 (таблица 6.1)

aw = 160 мм.

Модуль числа зубьев колес и коэффициенты смещения

Рекомендуемый диапазон для выбора модуля

mn = (0.01…0.02) · aw = (0.01…0.02) ·160 = 1.6…3.2 мм.

Выберем стандартный модуль ГОСТ 9563-60

mn = 2 мм.

Для косозубых передач суммарный коэффициент смещения

xΣ = 0

Предварительное суммарное число зубьев определяем по формуле

Z’Σ =

Где β1 = 12º для косозубых передач

Тогда

Z’Σ = = 156.5

Полученное число округлим до ближайшего целого

ZΣ = 157

Определим делительный угол наклона зуба

β = arccos = arccos= 11,47º

Число зубьев шестерни

Z1 = = 31,4

Округлим до ближайшего целого

Z1 = 31

Число зубьев колеса

Z2 = ZΣ - Z1 = 157 – 31 = 126

Фактическое передаточное число

uф = = 4.0645

При u≤4.5 отличие фактического передаточного числа от номинального должно быть не больше 2.5 %.

Δu = 100= 1,6% < 2.5%

Поскольку Z1 > 17, примем коэффициенты смещения

x1 = 0, x2 = 0.

Ширина зубчатых венцов и диаметры колес

Ширина зубчатого венца колеса

bw2 = Ψab ·aw = 0.4·160 = 64 мм

Округлим до ближайшего значения по ГОСТ 6636-69

bw2 = 65 мм

Примем ширину зубчатого венца шестерни

bw1 = 70 мм

Делительные окружности

dj =

d1 = = 63 мм, d2 = = 257 мм.

Окружности вершин зубьев: daj = dj +2·m·(1+xj-Δy),

где Δy = xΣ -  = 0, m = mn = 2

da1 = 63+2·2 = 67 мм, da2 = 257+2·2 = 261 мм.

Окружности впадин зубьев: dfj = dj -2·m·(1.25-xj)

df1 = 63-2·2·1.25 = 58 мм, df2 = 257-2·2·1.25  = 252 мм.

Окружная скорость в зацеплении и степень точности передачи

V =  =  = 3.2 м/с.

Для полученной скорости назначим степень точности передачи (таблица 8.1).

nст = 8, учитывая, что nст = 9 применять не рекомендуется.

  - Проверочный расчет передачи.

Проверка контактной прочности зубьев

Используем формулу:

σH =

Где Zσ = 8400 для косозубых передач.

Коэффициент контактной нагрузки

KH = KHα·KHβ·KHV

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки между зубьями

KHα = 1+A·(nст-5) ·KW

Где A = 0.15 для косозубых передач

KW – коэффициент учитывающий приработку зубьев.

При HB2<350 находим по формуле

KW = 0.002· HB2+0.036 HB2 (V-9) = 0.002·248.5+0.036·(3.2-9) = 0.3

Тогда

KHα = 1+0.15·(8-5) ·0.3 = 1.137

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине колеса

KHβ = 1+( K0Hβ-1) · KW

Где K0Hβ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки в начальный период работы.

Для определения K0Hβ найдем коэффициент ширины венца по диаметру

Ψbd = 0.5· Ψba(u+1) = 0.5·0.4·(4+1) = 1.0

По таблице 9.1 определим K0Hβ = 1.04

Тогда

KHβ = 1+(1.04-1) ·0.304 = 1.012

Динамический коэффициент KHV = 1.073 определим методом линейной интерполяции по таблице 10.1.

Окончательно найдем KH = 1.137·1.012·1.073 = 1.235

Тогда

σH = = 433,9 МПа

σHP = 494.18 МПа.

Поскольку σH < σHP рассчитаем недогрузку по контактным напряжениям

ΔσH = 100= 100= 12,1 % < 15 %

Проверка контактной прочности зубьев

Напряжения изгиба в зубе шестерни

σF1 = YF1·Yβ·Yε

Коэффициент формы зуба

YFj = 3.47+

Где xj = 0, ZVj =   -  эквивалентное число зубьев, тогда:

ZV1 =  = 33.15,  ZV2 =  = 134,7

YF1 = 3.47+ = 3.868, YF2 = 3.47+ = 3.567

Коэффициент учитывающий влияние угла наклона зуба на его прочность

Yβ = 1-

Yβ = 1-= 0.885

Коэффициент торцевого перекрытия

εα = [1.88-3.2·()]·cos β = [1.88-3.2·()]·cos 11,45º = 1.716

Коэффициент учитывающий перекрытие зубьев

Yε =  = = 0.58

Коэффициент нагрузки при изгибе

KF = KFα·KFβ·KFV

Где

KFα = 1+A·(nст-5) = 1+0.15·(8-5) = 1.45

KFβ = 0.18+0.82·K0Hβ  = 0.18+0.82·1.04 = 1.033

KFV = 1+1.5·( KHV-1) = 1+1.5·(1.073-1) = 1.11

Тогда

KF = 1.45·1.033·1.11 = 1.663

Тогда

σF1 = 3.868·0.88·0.58 = 84,66 МПа < σFP1

Напряжения изгиба в зубе колеса

σF2 = =  = 84,09 МПа < σFP2

  - Силы в зацеплении.

Окружная сила:

Ft =  = 3572,09 Н

Распорная сила:

Fr = Ft= 1323,13 Н

Осевая сила:

Fa = Ft·tg β = 3572,09·tg 11,45º = 721,2 Н

# Расчет валов.

  - Проектный расчет валов.

Определим диаметры опасного сечения валов по пониженным допускаемым напряжениям.

d = ,

где [τk] = (0.025…0.03)·σb  - пониженные допускаемые напряжения вала.

Для вала шестерни материал выбран ранее (сталь 45,термообработка – улучшение) σb1 = 890 МПа.

Для вала колеса выбираем сталь 45 без термообработки σb2 = 600 МПа.

Тогда

[τk]1 = 0.025·890 = 22.25 МПа, [τk]2 = 0.025·600 = 15 МПа.

Тогда

d1 = = 29,3 мм, d2 = = 52,4 мм

Поскольку диаметр вала двигателя 48 мм то для вала 1 выбираем ближайший диаметр по ГОСТ 6636-69 отличающийся не более чем на 20%.

d1 = 30 мм.

Для вала 2 выбираем ближайший диаметр по ГОСТ 6636-69

d2 = 56 мм.

Диаметры вала 1 под подшипники 35 мм.

Диаметры вала 2 под подшипники 60 мм.

Для вала 1 подбираем муфту упругую втулочно-пальцевую по ГОСТ 21424-93 с номинальным крутящим моментом Тн1 = 125 Н·м, исполнения 2 с длиной Lм1= 120 мм.

Для вала 2 подбираем муфту зубчатую по ГОСТ Р50895-96 с номинальным крутящим моментом Тн2 = 1600 Н·м, длиной Lм2= 174 мм.

Для вала 1 выбираем подшипники шариковые радиально упорные однорядные средней серии по ГОСТ 8338-75 со следующими характеристиками:

Обозначение – 207, dшп1 = 35 мм, Dшп1 = 72 мм, Bшп1 = 17 мм, rшп1 = 2.0 мм, Cшп1 = 25,5 кН, C0шп1 = 13,7 кН.

Для вала 2 выбираем подшипники шариковые радиально упорные однорядные легкой серии по ГОСТ 8338-75 со следующими характеристиками:

Обозначение – 212, dшп2 = 60 мм, Dшп2 = 110 мм, Bшп2 = 22 мм, rшп2 = 2.5 мм, Cшп2 = 52,0 кН, C0шп2 = 31,0 кН.

Шпонку для вала 1 выбираем по ГОСТ 23360-78

l = 80 мм, b = 6 мм, h = 6 мм, t1 = 3,5 мм.

Рассчитаем напряжение смятия для шпонки

σсм1 =

где [σсм1] = 120 МПа – допускаемое напряжение смятия

σсм1 = = 46,88 МПа < 120 Мпа

Шпонку для муфты вала 2 выбираем по ГОСТ 23360-78

l = 100 мм, b = 14 мм, h = 9 мм, t1 = 5,5 мм.

Рассчитаем напряжение смятия для шпонки

σсм2 =

где [σсм1] = 120 МПа – допускаемое напряжение смятия

σсм2 = = 51,3 МПа < 120 Мпа

Шпонку для колеса вала 2 выбираем по ГОСТ 23360-78

l = 80 мм, b = 18 мм, h = 11 мм, t1 = 7 мм.

Рассчитаем напряжение смятия для шпонки

σсм3 =

где [σсм1] = 120 МПа – допускаемое напряжение смятия, d3 = 80 мм.

σсм3 = = 53,6 МПа < 120 Мпа

# Расчет размеров шестерни колеса и корпуса редуктора.

Размер фаски шестерни

n = 0.5·mn = 0.5·2 = 1 мм.

Рассчитаем размеры колеса

Диаметр вала под колесо d = 65 мм., диаметр окружности вершин зубьев колеса da =  261 мм., ширина зубчатого венца колеса b = 65 мм.

Диаметр ступицы dc = 1.6·d = 1.6·65 = 104 мм.

Длина ступицы l = 1.3·d = 1.3·80 = 104 мм.

Толщина ребер e = (0.1…0.15)·b = 6,5…9,75 мм, выбираем e = 8 мм.

Толщина обода a = 6·mn = 6·2 = 12 мм.

Диаметр центровой окружности

Д1 = (da-2·a+dc)/2 = (261-2·12+104)/2 = 170,5 мм.

Диаметр отверстий

Д2 = (da-2·a-dc)/4 = (261-2·12-104)/4 = 33,25 мм.

Радиус закругления r = 4 мм, фаска зубьев C1 = 0.5·mn = 0.5·2 = 1 мм., фаска обода и ступицы колеса С2 = 3 мм, фаска отверстия для посадки на вал C = 2.5 мм.

Толщина стенки корпуса:

 = 0.025 · aw + 1 = 0.025 · 160 + 1 = 5 мм

Так как должно быть   8.0 мм, принимаем  = 8.0 мм.

Толщина стенки крышки:

1 = 0.85 ·   = 0.85 · 8 = 6.8 мм

Так как должно быть 1  8.0 мм, принимаем 1 = 8.0 мм

Толщина уклонов x = 3 мм.

Высота уклонов x = 15 мм.

Толщина нижнего пояса корпуса:

без бобышки: h1 = 2.5 ·  = 2.5 · 8 = 20 мм,

Толщина верхнего пояса (фланца) корпуса:

h3 = 1.5 ·  = 1.5 · 8 = 12 мм.

Толщина нижнего пояса (фланца) крышки корпуса:

h4 = 1.5 · 1 = 1.5 · 8 = 12 мм.

Диаметр фундаментных болтов

d1 = 0.036 · aw + 12 = 0.036 · 160 + 12 = 17,76 мм

Принимаем d1 = 20 мм.

Диаметр болтов у подшипников

d2 = 0.75 · d1 = 0.75 · 20 = 15 мм

Принимаем d2 = 16 мм.

Диаметр болтов соединяющих корпус с крышкой

d3 = 0.5 · d3 = 0.5 · 20 = 10 мм

Диаметры отверстий под болты

d01 = 22 мм., d02 = 17 мм., d03 = 11 мм.

Диаметры отверстий под головки болтов

D01 = 38 мм., D02 = 30 мм., D03 = 20 мм.

Ширины фланцев

b1 = 48 мм., b2 = 40 мм., b3 = 28 мм.

Расстояния от уклона до центра болтов

a1 = 25 мм., a2 = 21 мм., a3 = 15 мм.

Расстояние до центра отжимного болта

a4 = 1 + x +d3 = 8+3+10 = 21 мм.

Радиусы закругления наружные

r1max = 5 мм., r2max = 5 мм., r3max = 3 мм.

Радиусы закругления внутренние

R10max = 8 мм., R20max = 8 мм., R30max = 5 мм.

Высота основания

h5 = 6 мм.

Ширина основания

P = b1 + 2 ·  = 64 мм.

Расстояние от осей валов до дна

H= 0.5 · d2a +15 = 0.5 · 261 + 15 = 145,5 мм

Высота корпуса

H1= H +  + h5 = 145,5 + 8 +6 = 159,5 мм

Расстояние от зубьев колеса до крышки

f  = 1.2 ·  = 1.2 · 8 =  10 мм.

Расстояние между болтами подшипника шестерни

L21 = Dшп1 + 2 · d2 = 120 + 2.5 · 16 = 160 мм

Расстояние между болтами подшипника колеса

L22 = Dшп2 + 2 · d2 = 130 + 2.5 · 16 = 170 мм

# Расчет валов на усталостную прочность.

  - Расчет вала 1.

Крутящий момент Т =  Т1 = 112,5 Н·м

Окружная сила Ft = 3572,1 Н

Распорная сила Fr = 1323.1 Н

Осевая сила Fa = 721.2 Н

Консольная нагрузка муфты

Fk =

Где D0 = 130 мм – диаметр окружности размещения осей пальцев муфты.

Fk =  = 519.3 Н

Расстояние от точки приложения консольной нагрузки до левой опоры

Lk = 58.5 мм.

Расстояние между опорами L0 = 141 мм.

Расстояния от точки приложения усилий со стороны зубчатого венца до опоры

LЗ = L0 / 2 = 70.5 мм.

Диаметр делительной окружности зубчатого колеса d = d1 = 63 мм

Диаметр участка вала под подшипником

dП = 35 мм

В горизонтальной плоскости (zoy):

Сумма моментов в точке1 равна 0 тогда

ΣM1 = -R2z · L0 + Fr · L3 – Fa · d/2 = 0   =>  R2z = (Fr · L3 – Fa · d/2) / L0

R2z = 500.4 Н

Сумма моментов в точке2 равна 0 тогда

ΣM2 = R1z · L0 – Fr · L3 – Fa · d/2 = 0   =>  R1z = (Fr · L3 + Fa · d/2) / L0

R1z = 822.6 Н

В вертикальной плоскости (xoy):

Сумма моментов в точке1 равна 0 тогда

ΣM1 = R2x · L0 – Ft · L3 + Fk · Lk = 0   =>  R2x = (Ft · L3 – Fk · Lk) / L0

R2x = 1570.5 Н

Сумма моментов в точке2 равна 0 тогда

ΣM2 = -R1x · L0 + Ft · L3 + Fk · (Lk + L0)  = 0   =>  R1x = (Ft · L3 + Fk · (Lk + L0)) / L0

R1x = 2520.8 Н

Построение эпюр.

(При расчете длины перевести в метры.)

В горизонтальной плоскости (zoy):

Изгибающие моменты в сечении А

MAx1 = R1z · L3 = 579.9 Н·м

MAx2 = R1z · L3 – Fa · d/2 =  35.3 Н·м

В вертикальной плоскости (xoy):

Изгибающий моменты в сечении 1

M1z = Fk · Lk = 30.3 Н·м

Изгибающий моменты в сечении А

MAz = Fk · (Lk + L3) – R1x · L3 = -110.7 Н·м

Расчет вала в сечении 1.

В сечении действуют изгибающий момент M = 30.3  Н·м, крутящий момент T = 112.5 Н·м, осевая сила Fa = 721.2 Н.

Геометрические характеристики сечения.

Осевой момент сопротивления Wx =  = 4207.1 мм3

Полярный момент сопротивления Wp =  = 8414.2 мм3

Площадь сечения A =  = 33656.8 мм2

Определение напряжений

Напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу с амплитудой

σa =  = 7.22 МПа

Средние нормальные напряжения

σm =  = 0.02 МПа

Касательные напряжения меняются по отнулевому циклу

τa = τm = = 6.69 МПа

Пределы выносливости

σ-1 = 0.43·σb = 382.7 МПа

τ-1 = 0.58·σb-1= 222 МПа

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений и коэффициенты влияния размера

Для посадки с натягом определим методом линейной интерполяции (по табл. 7.5)

= 4.6

Значение  вычислим по формуле  = 0.6· + 0.4 = 3.16

Коэффициент влияния шероховатости KF =1.08

Коэффициенты чувствительности асимметрии цикла

Ψσ = 0.02·(1+0.01· σb) = 0.198

Ψτ = 0.5·Ψσ = 0.099

Коэффициент влияния упрочнения примем Kv = 1

Коэффициенты перехода от пределов выносливости образца к пределам выносливости детали

KσD = (+KF -1)/ Kv = 4.68

KτD = (+KF -1)/ Kv = 3.24

Коэффициенты запаса прочности

Sσ = = 11.3

Sτ = = 9.94

Общий коэффициент запаса прочности

S =  = 5.3 > [S]=2

Усталостная прочность вала в сечении 1 обеспечена.

Расчет вала в сечении A.

В сечении действуют изгибающий момент

M = = 57.9  Н·м,

Крутящий момент T = 112.5 Н·м, осевая сила Fa = 721.2 Н.

Геометрические характеристики сечения.

Осевой момент сопротивления Wx =  = 24535 мм3

Полярный момент сопротивления Wp =  = 49071 мм3

Площадь сечения A =  = 1963 мм2

Определение напряжений

Напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу с амплитудой

σa =  = 2.3 МПа

Средние нормальные напряжения

σm =  = 0.367 МПа

Касательные напряжения меняются по отнулевому циклу

τa = τm = = 1.14 МПа

Пределы выносливости

σ-1 = 0.43·σb = 382.7 МПа

τ-1 = 0.58·σb-1= 222 МПа

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений и коэффициенты влияния размера

Для шестерни Kσ = 1.7, Kτ = 1.55

εσ = 1.68/d0.19 = 0.757, ετ = 1.63/d0.22 = 0.647

= 2.2

= 2.4

Коэффициент влияния шероховатости KF =1.2

Коэффициенты чувствительности асимметрии цикла

Ψσ = 0.02·(1+0.01· σb) = 0.198

Ψτ = 0.5·Ψσ = 0.099

Коэффициент влияния упрочнения примем Kv = 1

Коэффициенты перехода от пределов выносливости образца к пределам выносливости детали

KσD = (+KF -1)/ Kv = 2.4

KτD = (+KF -1)/ Kv = 2.6

Коэффициенты запаса прочности

Sσ = = 67.4

Sτ = = 71.7

Общий коэффициент запаса прочности

S =  = 34.7 > [S]=2

Усталостная прочность вала в сечении A обеспечена.

  - Расчет вала 2.

Крутящий момент Т =  Т2 = 432.3 Н·м

Окружная сила Ft = 3572.1 Н

Распорная сила Fr = 1323.1 Н

Осевая сила Fa = 721.2 Н

Консольная нагрузка муфты

Fk =  = 144.1 Н.

Где m = 3  – модуль муфты, z = 400 число зубьев муфты.

Расстояние от точки приложения консольной нагрузки до правой опоры

Lk = 78.28 мм.

Расстояние между опорами L0 = 132 мм.

Расстояния от точки приложения усилий со стороны зубчатого венца до опоры

LЗ = L0 / 2 = 66 мм.

Диаметр делительной окружности зубчатого колеса d = d2 = 257 мм

Диаметр участка вала под подшипником

dП = 60 мм

Диаметр участка вала под колесом

dП = 70 мм

В горизонтальной плоскости (zoy):

Сумма моментов в точке1 равна 0 тогда

ΣM1 = -R2z · L0 + Fr · L3 – Fa · d/2 = 0   =>  R2z = (Fr · L3 – Fa · d/2) / L0

R2z = 497 Н

Сумма моментов в точке2 равна 0 тогда

ΣM2 = R1z · L0 – Fr · L3 – Fa · d/2 = 0   =>  R1z = (Fr · L3 + Fa · d/2) / L0

R1z = 825.5 Н

В вертикальной плоскости (xoy):

Сумма моментов в точке1 равна 0 тогда

ΣM1 = R2x · L0 – Ft · L3 + Fk · Lk = 0   =>  R2x = (Ft · L3 – Fk · Lk) / L0

R2x = 1700 Н

Сумма моментов в точке2 равна 0 тогда

ΣM2 = -R1x · L0 + Ft · L3 + Fk · (Lk + L0)  = 0   =>  R1x = (Ft · L3 + Fk · (Lk + L0)) / L0

R1x = 891.1 Н

Построение эпюр.

(При расчете длины перевести в метры.)

В горизонтальной плоскости (zoy):

Изгибающие моменты в сечении А

MAx1 = R1z · L3 = 54.5 Н·м

MAx2 = R1z · L3 – Fa · d/2 =  190.5 Н·м

В вертикальной плоскости (xoy):

Изгибающий моменты в сечении 1

M1z = Fk · Lk = 19 Н·м

Изгибающий моменты в сечении А

MAz = Fk · (Lk + L3) – R1x · L3 = -172 Н·м

Расчет вала в сечении 1.

В сечении действуют изгибающий момент M = 19  Н·м, крутящий момент T = 432.3 Н·м, осевая сила Fa = 721.2 Н.

Геометрические характеристики сечения.

Осевой момент сопротивления Wx =  = 21195 мм3

Полярный момент сопротивления Wp =  = 42390 мм3

Площадь сечения A =  = 1695 мм2

Определение напряжений

Напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу с амплитудой

σa =  = 0.89 МПа

Средние нормальные напряжения

σm =  = 0.4 МПа

Косательные напряжения меняются по отнулевому циклу

τa = τm = = 5.09 МПа

Пределы выносливости

σ-1 = 0.43·σb = 258 МПа

τ-1 = 0.58·σb-1= 149.6 МПа

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений и коэффициенты влияния размера

Для посадки с натягом определим методом линейной интерполяции (по табл. 7.5)

= 3.6

Значение  вычислим по формуле  = 0.6· + 0.4 = 2.56

Коэффициент влияния шероховатости KF =1.08

Коэффициенты чувствительности асимметрии цикла

Ψσ = 0.02·(1+0.01· σb) = 0.14

Ψτ = 0.5·Ψσ = 0.07

Коэффициент влияния упрочнения примем Kv = 1

Коэффициенты перехода от пределов выносливости образца к пределам выносливости детали

KσD = (+KF -1)/ Kv = 3.68

KτD = (+KF -1)/ Kv = 2.64

Коэффициенты запаса прочности

Sσ = = 78.1

Sτ = = 10.8

Общий коэффициент запаса прочности

S =  = 9.5 > [S]=2

Усталостная прочность вала в сечении 1 обеспечена.

Расчет вала в сечении A.

В сечении действуют изгибающий момент

M = = 181  Н·м,

Крутящий момент T = 432.3 Н·м, осевая сила Fa = 721.2 Н.

Геометрические характеристики сечения.

В сечении А имеется шпоночный паз размерами b = 18 мм, t1 = 7 мм.

Осевой момент сопротивления Wx =  - = 30084 мм3

Полярный момент сопротивления Wp =  - = 63741 мм3

Площадь сечения A =  = 2692 мм2

Определение напряжений

Напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу с амплитудой

σa =  = 6.03 МПа

Средние нормальные напряжения

σm =  = 0.26 МПа

Касательные напряжения меняются по отнулевому циклу

τa = τm = = 3.4 МПа

Пределы выносливости

σ-1 = 0.43·σb = 258 МПа

τ-1 = 0.58·σb-1= 149.6 МПа

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений и коэффициенты влияния размера

Имеется два концентратора напряжений: посадка с натягом и шпоночный паз

Для посадки с натягом определим методом линейной интерполяции (по табл. 7.5)

= 3.65

Значение  вычислим по формуле  = 0.6· + 0.4 = 2.59

Для шпоночного паза

Kσ = 1.7, Kτ = 1.55

εσ = 1.68/d0.19 = 0.731, ετ = 1.63/d0.22 = 0.622

= 2.6,  = 2.49

Выбираем наибольшие

= 3.65,  = 2.59

Коэффициент влияния шероховатости KF =1.3

Коэффициенты чувствительности асимметрии цикла

Ψσ = 0.02·(1+0.01· σb) = 0.14

Ψτ = 0.5·Ψσ = 0.07

Коэффициент влияния упрочнения примем Kv = 1

Коэффициенты перехода от пределов выносливости образца к пределам выносливости детали

KσD = (+KF -1)/ Kv = 3.95

KτD = (+KF -1)/ Kv = 2.89

Коэффициенты запаса прочности

Sσ = = 16.1

Sτ = = 22.1

Общий коэффициент запаса прочности

S =  = 9.3 > [S]=2

Усталостная прочность вала в сечении A обеспечена.

# Расчет подшипников.

  - Расчет подшипника вала 1.

Частота вращения вала n = n1 = 972 мин -1.

Крутящий момент Т =  Т1 = 112.5 Н·м

Окружная сила Ft = 3572.1 Н

Распорная сила Fr = 1323.1 Н

Осевая сила Fa = 721.2 Н

Консольная нагрузка муфты Fk = 519 Н

Расстояние от точки приложения консольной нагрузки до левой опоры

Lk = 58.5 мм.

Расстояние между внешними торцами подшипника L0 = 153 мм.

Диаметр делительной окружности зубчатого колеса d = d1 = 63 мм

Внутренний диаметр подшипника d = 35 мм

подшипники шариковые радиально упорные однорядные средней серии по ГОСТ 8338-75 со следующими характеристиками:

Серия – 207, D = 72 мм, B = 17 мм, C = 25.5 кН, C0 = 13.7 кН.

Расстояние между центром опоры и торцом подшипника

a =  = 21.5 мм

где α=26º.

Тогда L0 = L-2a = 109.9 , L3 = L0 /2 = 51.9 мм.

Рассчитаем реакции опор

В горизонтальной плоскости (zoy):

Сумма моментов в точке1 равна 0 тогда

ΣM1 = -R2z · L0 + Fr · L3 – Fa · d/2 = 0   =>  R2z = (Fr · L3 – Fa · d/2) / L0

R2z = 426.3 Н

Сумма моментов в точке2 равна 0 тогда

ΣM2 = R1z · L0 – Fr · L3 – Fa · d/2 = 0   =>  R1z = (Fr · L3 + Fa · d/2) / L0

R1z = 605.4 Н

В вертикальной плоскости (xoy):

Сумма моментов в точке1 равна 0 тогда

ΣM1 = R2x · L0 – Ft · L3 + Fk · Lk = 0   =>  R2x = (Ft · L3 – Fk · Lk) / L0

R2x = 1177.2 Н

Сумма моментов в точке2 равна 0 тогда

ΣM2 = -R1x · L0 + Ft · L3 + Fk · (Lk + L0)  = 0   =>  R1x = (Ft · L3 + Fk · (Lk + L0)) / L0

R1x = 2127.5 Н

Суммарные реакции опор

Fr1 = = 2211.9 Н

Fr2 = = 1252.1 Н

Для подшипников

e = 0.8

Осевые составляющие

S1 = e1· Fr1 = 1769.5 Н

S2 = e2· Fr2 = 1001.6 Н

Для опоры 1 сумма внешних сил

S2 + Fa = 1722.8 Н < S1 по этому

Fa1 = S1 = 1769.5 Н

Для опоры 2 сумма внешних сил

S1 - Fa = 1048.3 Н > S2 по этому

Fa2 = S1 - Fa = 1048.3 Н

Рассчитаем для наиболее нагруженного подшипника

Fr = 2211.9 Н, Fa = 1048.3 Н

Коэффициент вращения V=1

Коэффициент нагрузки X= 0.41

Коэффициент нагрузки Y=(1-X)/e1 = 0.868

Температурный коэффициент Kt =1

Коэффициент безопасности Кб = 1.3

Эквивалентная динамическая нагрузка

P= Кб ·Kt(X·V· Fr + Y· Fa) = 3175.7 Н

Долговечность подшипника при максимальной нагрузке

Lh = = 8877.3 ч.

Где m=3 для шариковых подшипников

Эквивалентная долговечность

LE = Lh / μh = 17754.6 ч

Срок службы LE = 17754.6 ч > 8877.3 ч значит, выбранный подшипник   удовлетворяет условиям работы.

  - Расчет подшипника вала 2.

Частота вращения вала n = n2 = 243 мин -1.

Крутящий момент Т =  Т2 = 432.3 Н·м

Окружная сила Ft = 3572.1 Н

Распорная сила Fr = 1323.1 Н

Осевая сила Fa = 721.2 Н

Консольная нагрузка муфты Fk = 144.1 Н

Расстояние от точки приложения консольной нагрузки до левой опоры

Lk = 78.28 мм.

Расстояние между внешними торцами подшипника L0 = 132 мм.

Диаметр делительной окружности зубчатого колеса d = d2 = 257 мм

Внутренний диаметр подшипника d = 60 мм

подшипники шариковые радиально упорные однорядные средней серии по ГОСТ 8338-75 со следующими характеристиками:

Серия – 212, D = 60 мм, B = 72 мм, C = 52.0 кН, C0 = 31.0 кН.

Расстояние между центром опоры и торцом подшипника

a =  = 31.6 мм

где α=26º для подшипников.

Тогда L0 = L-2a = 90.6 , L3 = L0 /2 = 45.3 мм.

Рассчитаем реакции опор

В горизонтальной плоскости (zoy):

Сумма моментов в точке1 равна 0 тогда

ΣM1 = -R2z · L0 + Fr · L3 – Fa · d/2 = 0   =>  R2z = (Fr · L3 – Fa · d/2) / L0

R2z = 290.1 Н

Сумма моментов в точке2 равна 0 тогда

ΣM2 = R1z · L0 – Fr · L3 – Fa · d/2 = 0   =>  R1z = (Fr · L3 + Fa · d/2) / L0

R1z = 618.0 Н

В вертикальной плоскости (xoy):

Сумма моментов в точке1 равна 0 тогда

ΣM1 = R2x · L0 – Ft · L3 + Fk · Lk = 0   =>  R2x = (Ft · L3 – Fk · Lk) / L0

R2x = 1140.5 Н

Сумма моментов в точке2 равна 0 тогда

ΣM2 = -R1x · L0 + Ft · L3 + Fk · (Lk + L0)  = 0   =>  R1x = (Ft · L3 + Fk · (Lk + L0)) / L0

R1x = 1455.5 Н

Суммарные реакции опор

Fr1 = = 1581.3 Н

Fr2 = = 1176.8 Н

Для подшипников

e = 0.8

Осевые составляющие

S1 = e1· Fr1 = 3004.4 Н

S2 = e2· Fr2 = 2235.9 Н

Для опоры 1 сумма внешних сил

S2 + Fa = 2957.2 Н < S1 по этому

Fa1 = S1 = 3004.4 Н

Для опоры 2 сумма внешних сил

S1 - Fa = 2283.2 Н > S2 по этому

Fa2 = S1 - Fa = 2283.2 Н

Рассчитаем для наиболее нагруженного подшипника

Fr = 3004.4 Н, Fa = 2283.2 Н

Коэффициент вращения V=1

Коэффициент нагрузки X= 0.41

Коэффициент нагрузки Y=(1-X)/e1 = 0.868

Температурный коэффициент Kt =1

Коэффициент безопасности Кб = 1.3

Эквивалентная динамическая нагрузка

P= Кб ·Kt(X·V· Fr + Y· Fa) = 4233 Н

Долговечность подшипника при максимальной нагрузке

Lh = = 12714 ч.

Где m=3 для шариковых подшипников

Эквивалентная долговечность

LE = Lh / μh = 254293 ч

Срок службы LE = 254293 ч > 12714 ч значит, выбранный подшипник удовлетворяет условиям работы.