ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  РФ

ПО  ВЫСШЕМУ  ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ  ВПО   УГТУ - УПИ

Кафедра: Технология  машиностроения

Допустить  к  защите  Тюменцеву  М. В.

Зав. кафедрой: _____________________

УЧАСТОК  МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА

ДЛЯ  ОБРАБОТКИ  ДЕТАЛИ  «ПОЛУОСЬ  ПЕРЕДНЯЯ»

ДИПЛОМНЫЙ  ПРОЕКТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

12.01.000.000.048.ПЗ.

Руководитель: доцент, КТН   . ___________

Консультант: доцент, КЭН  .  ______________

Консультант: доцент, КТН   . _______________

Н. контр.: ст. преп.  . ______________________

Студент: ЗФ   . _________________________

г. Екатеринбург

200 г.

Содержание

1. Введение	3

2. Общая часть	4

2.1. Описание  и  конструкторско-технологический анализ детали	4

2.2. Материал детали и его свойства.    Сталь 47 ГТ  ГОСТ 4543-71.	8

2.3.  Анализ технологичности детали	8

2.3.  Анализ технологичности детали	9

3. Технологическая  часть	11

3. 1. Выбор  вида  и  метода  получения  заготовки	11

3. 2. Анализ  заводского  технологического  процесса	14

3. 3. Разработка маршрутного технологического процесса	15

3. 4. Выбор  технологического  оборудования	18

3. 5. Определение  промежуточных  припусков, допусков  и  размеров	27

3. 6. Размерный  анализ	29

3. 7. Выбор и описание режущего инструмента	32

3. 8. Выбор и описание измерительных средств	34

3. 9. Установление режимов обработки. Расчет технической нормы времени	35

4. Конструкторская часть	51

4. 1. Расчёт  и  конструирование двухшпиндельной  сверлильной  головки	51

4. 2. Расчёт  и  конструирование  тисков  пневматических	56

4.3. Расчёт  комбинированного  сверла	60

4. 4. Описание  контрольного  приспособления, принцип  действия	63

4. 5. Описание  и  принцип  действия  устройства  активного  контроля	64

5. Экономическое  обоснование  технологических  проектов	65

5. 1. Введение	65

5. 2. Расчёт  экономической  эффективности  внедрения  станков  с  ЧПУ	66

6. Безопасность  жизнедеятельности  и  экологичность  проекта	85

6. 1. Введение	85

6. 2. Обеспечение безопасности работающих. Характеристика условий труда	86

6. 3. Обеспечение  безопасности  труда	88

6. 4. Чрезвычайная  ситуация	101

6.5. Экологичность проекта	103

6. 6. Выводы	104

Библиографический список	105

1. Введение

Заданием на дипломное проектирование является проектирование участка механического цеха для обработки детали «Полуось передняя».

«Полуось передняя» – деталь автомобиля, передающая крутящий момент и вращательное движение от редуктора к колесу через зубчатые передачи. Рассматриваемая деталь нашла применение в автомобилях с передней и задней ведущими осями.

[1].

2. Общая часть

2.1. Описание  и  конструкторско-технологический анализ детали

Деталь относится к классу тел вращения и к подклассу деталей с относительно большой длиной (сравнительно с диаметром), что свидетельствует о необходимости обработки с установкой в центрах.

Наличие фасонной выемки и фланца, центрального отверстия с двумя резьбовыми поверхностями свидетельствует о присутствии в процессе обработки ряда сложных и трудоемких операций. Наличие шлицев и радиального отверстия требует предусмотреть операции для их выполнения.

Анализ механически обработанных поверхностей провожу по всем поверхностям детали. Результаты занесены в таблицу 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование, форма | Основной размер, мм | Поле допуска и квалитет | Ra, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торец левый крайний | Ш 35 | h 14 | 20 |
| 2 | Фаска внутренняя | 1,5 Ч 60о | js 14 | 10 |
| 3 | Отверстие цилиндрическое | Ш 18 | H 14 | 6, 3 |
| 4 | Резьба | М 16 Ч 1,5 | H 6 | 0, 32 |
| 5 | Отверстие цилиндрическое | Ш 14,5 | H 14 | 6, 3 |
| 6 | Фаска | 2 Ч 45о | js 14 | 10 |
| 7 | Фаска | 0,35 Ч 45о | js 14 | 10 |
| 8 | Резьба | М12 | H 7 | 0, 32 |
| 9 | Отверстие цилиндрическое | Ш 10,2 | H 14 | 6, 3 |
| 10 | Фаска коническая | 1 Ч 45о | js 14 | 10 |
| 11 | Отверстие цилиндрическое | Ш 9,5 | H 14 | 6, 3 |
| 12 | Отверстие радиальное | Ш 6 | H 14 | 6, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Торец левый | Ш 92 | h 17 | 50 |
| 14 | Ступень коническая | Ш 156 | h 17 | 50 |
| 15 | Торец левый | Ш 170 | h 17 | 50 |
| 16 | Ступень цилиндрическая | Ш 170 | h 11 | 6, 3 |
| 17 | Торец левый | Ш 190 | h 11 | 6, 3 |
| 18 | Ступень цилиндрическая | Ш 190 | h 11 | 6, 3 |
| 19 | Торец правый | Ш 190 | h 11 | 6, 3 |
| 20 | Выемка фасонная | Ш 160 | h 11 | 6, 3 |
| 21 | Ступень цилиндрическая | Ш 60 | h 8 | 0, 32 |
| 22 | Фаска коническая | 9 Ч 10о | h 11 | 6, 3 |
| 23 | Поверхность фасонная | Ш 50, R 50 | h 11 | 6, 3 |
| 24 | Поверхность шлицевая | Ш 55 | h 11 | 6, 3 |
|  | боковая поверхность |  | f 7 | 1,6 |
|  | внутренний диаметр | Ш 49,5 | h 7 | 1, 6 |
| 25 | Фаска | 8 Ч 30о | h 11 | 6, 3 |
| 26 | Торец правый | Ш 49,5 | h 14 | 20 |
| 27 | Отверстие центровое | А 10 | js 14 | 10 |

Количественную оценку технологичности детали рассчитывают по ряду показателей.

Показателями по признакам обработки являются коэффициенты точности обработки Кт.ч. и шероховатости поверхности детали Кш. Коэффициент точности  рассчитываю по формуле:

Кт.ч. = 1 – 1/Тср , где

Тср  - средний  коэффициент  точности  поверхностей  детали:

Тср  =  Σ (Ti n i  ) /  Σn i  , где

Ti  -  квалитет  точности;

n i   -  число  поверхностей  детали  одинакового  квалитета.

Кт.ч. = 1 – Σn i / Σ (Ti n i  ).                       [ 3, с. 26 ].

Данные  для  расчёта  заношу  в  таблицу 2.

Таблица 2

| Квалитет точности Ti | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | Тср=12,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число поверхностей n i | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 13 | Σn i = 29 |
| Произведение Ti n i | 6 | 21 | 8 | 99 | 168 | 51 | Σ(Tini )=353 |

Кт.ч. = 1 – 29/353 = 0,92.

Коэффициент  шероховатости  рассчитываю  по  формуле:

Кш  = 1 – Σ mi  / Σ (Rai  mi), где

mi    – число поверхностей  детали  с  одинаковым  параметром  шероховатости;

Rai   –  параметр  шероховатости  поверхности.

Данные  для  расчёта  заношу  в  таблицу 3.

Таблица 3

| Параметр шероховатости Rai , мкм | 0,32 | 1,6 | 6,3 | 10 | 20 | 50 | Raср= 11,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число поверхностей mi | 3 | 2 | 14 | 5 | 2 | 3 | Σ mi = 29 |
| Произведение Rai mi | 0,96 | 3,2 | 88,2 | 50 | 40 | 150 | Σ (Rai mi ) = = 332,36 |

Rш  = 1 – 29/332,36 = 0, 91.

Значение полученных коэффициентов близко к единице, что свидетельствует о низкой точности и большой шероховатости большинства поверхностей. Это также подтверждается средними значениями точности и шероховатости.

Анализ технических требований деталей привожу в таблице 4.

Таблица 4

| Содержание технического требования | Методы и средства |
| --- | --- |
|  | выполнение требования при обработке | проверки выполнения требования |
| Допуск радиального биения поверхности шейки относительно оси поверхности А – 0, 05 мм. | Окончательная обработка шейки ведётся на круглошлифовальном станке при соблюдении единой постоянной технологической базы – центровых отведений. | Проверка на контрольных центрах с использованием индикатора. |
| Допуск на радиальное биение делител. диаметров шлицев 0, 02 и 0, 025. | Окончательная обработка ведётся на плоскошлифовальном станке с теми же условиями. | Проверка на контрольных центрах с использованием прибора Б-10 М. |

2.2. Материал детали и его свойства.    Сталь 47 ГТ  ГОСТ 4543-71.

Вид поставки – сортовой прокат, в том числе фасонный. ГОСТ 4543-71.

Покованные и кованные заготовки. ГОСТ 1133-71.

Назначение  –  полуоси автомобилей.

Химический состав, % (ГОСТ 4543-71).

Таблица 5

| C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | S | P | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,44 – 0,52 | 0,1 – 0,22 | 0,9 – 1,2 | 0, 3 | 0,3 | 0, 3 | 0,015 – 0,035 | 0, 035 | 0,06 – 0,12 |

Твердость отожженной или высокоотпущенной стали по ГОСТ 4543-71 – не более НВ 225.

Механические свойства прутков при 20о С (ГОСТ 4543-71).

Таблица 6

| Режим термообработки | Сечение | γ 0,2 | γ в | δ5 | ψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мПа | % |
|  |  | не менее |
| Нормализация 820 - 870о С | 25 | 375 | 620 | 15 | 40 |
| Воздух | 25 | 390 | 640 | 12 | 30 |

[2]

2.3.  Анализ технологичности детали

Деталь – полуось передняя – изготовляю  с минимальными трудовыми и материальными затратами, которые сокращаю  за счет применения станков с ЧПУ, оптимальных режимов обработки, введения многостаночного обслуживания.

Деталь отвечает следующим требованиям, предъявляемым к   технологичности  конструкции  и  сферы  проявления эффекта (ГОСТ 14204-73):

1.	Состоит  из:

а) унифицированных  поверхностей (конических  и  цилиндрических);

б) стандартных  поверхностей (шлицевые поверхности, фаски, резьбы).

2.	Изготовлена  из  стандартной заготовки;

3.	Физико-химические  и  механические  свойства  стали  47 ГТ, жёсткость  детали, её форма  и  размеры  соответствуют  технологии  изготовления.

4.	Базовыми  поверхностями являются:

а) черновыми – цилиндрическая  поверхность;

б) чистовыми – центровые  отверстия.

5.	Конструкция  детали  обеспечивает  возможность  применения  типового  технологического  процесса  её  изготовления.

Конструкция  детали  допускает  токарную  обработку  всех  наружных  поверхностей, подлежащих  обработке, с  одного  установа, что  ведёт  к  повышению  производительности  труда  и  точности  изготовления  полуоси  передней.

На  правом  конце  детали  выполнена  фаска  под  углом  30о , которая  оказывает  положительное  влияние  на  процесс  резания  при  шлицефрезеровании, т. к. нагрузка на  инструмент  будет  увеличиваться  постепенно, что  приведёт  к  повышению  стойкости  фрезы. Шейка  вала, выполненная  под  радиусом, будет  оказывать  такое  же  влияние  на  фрезу  при  её  выходе  из  зоны  обработки.

На  левом  торце  фланца  выполнен  уступ, который  приводит  к  уменьшению  длины  обработки  шлицев, следовательно, уменьшается  трудоёмкость.

С  точки  зрения  механической  обработки  зубчатые  колеса  вообще  нетехнологичны, т. к. операция  нарезания  зубьев  со  снятием  стружки  производится  в  основном  малопроизводительными  методами.

Деталь – полуось передняя – выполнена  из  стали  47 ГТ, имеющей  коэффициент  обрабатываемости  Кv ≈ 0,75, что  приводит  к  снижению  режимов  обработки и, соответственно, увеличивает  трудоёмкость  изготовления.

3. Технологическая  часть

3. 1. Выбор  вида  и  метода  получения  заготовки

Заготовку  получаю  штамповкой  на  ГКМ. Метод  получения  заготовки  принимаю  аналогичным  существующему  на  базовом  производстве. Этот  вариант  получения  заготовки  рассматривается  как  оптимальный   в [4, пример 7, с. 46 – 49].

Степень  сложности – С4 [4, с. 29, 30];

Класс  точности = Т4 [4, прил. 1, табл. 19, с. 28].

Группа  стали – М2 [4, табл. 1, с. 7, 8].

Припуски  на  номинальные  размеры  детали  назначаю  по  ГОСТ  7505–89. Припуски на  обработку  заготовки, выполненной  на  ГКМ, зависят  от  массы, степени  сложности  и  класса  точности, размеров  и  шероховатости  поверхности.

На  основании  принятых  припусков  на  размеры  детали  определяю  расчётные  размеры  заготовки [4, табл. 3, с. 12 – 13 ]:

толщина  22 – шероховатость 6,3  и  20,0 – 2, 8  и  2,0;

толщина  16,5 – Ra  6,3  и  50,0 – 2, 0 мм;

глубина  5 – Ra   6,3 – 2,0 мм.

22 + (2,0 + 2,8 + 1,0 Ч 2 + 0,5 + 0,3) = 29,5

16,5 + (2,0 + 1,0 + 0,5) = 20

5 + (2,0 + 1,0 + 0,5) – (2,0 + 1,0 + 0,5) = 5

На  оставшиеся  поверхности  припуски  и  операционные  размеры  определяю  расчётно-аналитическим  методом.

Минимальные  припуски  определяю  по  технологическим  переходам по  формулам:

– при   параллельной  обработке  противолежащих  поверхностей;

при  обработке  наружной  цилиндрической  поверхности;

где  – высота  неровностей  профиля  на  предшествующем  переходе;

– глубина  дефектного  поверхностного  слоя  на  предшествующей  операции;

– Σ отклонений  расположения  поверхности  на  предшествующем переходе (отклонение  от  параллельности, перпендикулярности, соосности, симметричности, пересечения  осей);

Ei    –  погрешность установки заготовки на выполняемом  переходе.

При  выполнении  рассматриваемых  операций  вал  устанавливают в центрах. Суммарная  погрешность:   [5, т.1, с.118];

,  [5, T1, c.177,186] ;

,      [5, c.178].

При механической обработке пространственные отклонения  уменьшаются:

;      – после предварительного точения;

– после  получистового точения;

– после  шлифования. [5, т. 1, с. 178].

Погрешность  установки  заготовки  при  установке  в  центрах  и  самоцентрирующихся  призмах  равна  нулю.

Расчёты  заношу  в  таблицу 7.

По  принятым  размерам, допускам, штамповочным  уклонам, радиусам  скруглений, назначенным  в  соответствии  с  ГОСТ  7505–89 [4], мною  разработан  эскиз  заготовки.

Таблица 7

| Элеиментарн. пов-ть детали и технологический маршрут её обработки. | Элементы припуска, мкм | Расч.прип 2 Z min, мкм | Расч. мин. разм. d min | Доп. на изг. Td | Предельные (округлённые) р-ры по переход, мм | Полученные предельные припуски, мкм | Номинал. р-р, d, мм | Отклонение р-ов, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | h | ∆ | E |  |  |  | d max | d min | 2 Z max | 2 Z min |  | es | ei |
| Ступень вала Ш 190 Штамповка 1.Точение предварит. 2.Точение чистовое | 240 50 25 | 250 50 25 | 790 48 0 | 0 0 | 2560 296 | 192,566 190,006 189,11 | 4000 1150 290 | 191 191,2 190 | 193 190,5 189,71 | 5800 1200 | 2950 340 | 193,7 191,2 190 | +3,3 0 - 0,13 | -1,7 -1,15 -0,46 |
| Ступень вала Ш 60 Штамповка 1.Точение предварит. 2.Точение чистовое 3.Шлифование | 240 50 25 5 | 250 50 25 5 | 447 64 43 0 | 0 0 0 | 2700 162 108 | 62,924 60,224 60,062 59,954 | 4000 740 190 46 | 67 61 60,03 60,0 | 63 60,26 60,11 59,954 | 6000 100 300 | 2740 150 156 | 64,3 61 60,3 60 | +2,7 0 0 0 | -1,3 -0,74 -0,19 -0,046 |
| Длина вала 270 Штамповка Фрезерование | 240 50 | 250 50 | 280 0 |  | 5600 | 214,25 268,65 | 5600 13590 | 280 210 | 274,4 268,1 | 10000 | 8100 | 276,3 270 | +3,7 0 | -1,9 -1,35 |

3. 2. Анализ  заводского  технологического  процесса

Таблица 8

| № опе-рации | Наимено-вание операции | Модель станка | Мощ-ность станка, кВт | Кол-во станков | Цена одного станка, руб | Общая цена станков, руб | Штуч-ное время, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Фрезерно-центровал. | МР-71 | 10 | 1 | 99000 | 99000 | 1, 46 |
| 015 | Вертикал.-сверлильн. | 2Н 135 | 4 | 4 | 69000 | 276000 | 0,86 |
| 020 | Токарная | 1722 | 7,0 | 1 | 75000 | 75000 | 3,7 |
| 025 | Токарная | 1722 | 7,0 | 2 | 75000 | 150000 | 4,1 |
| 030 | Токарная | 1А730 | 14 | 1 | 78500 | 78500 | 1,3 |
| 035 | Токарная | 1722 | 7,0 | 1 | 75000 | 75000 | 3,3 |
| 040 | Агрегатная | 7А691 | 7,5 | 1 | 380000 | 380000 | 3,29 |
| 045 | Токарная | 1722 | 7,0 | 1 | 75000 | 75000 | 2,33 |
| 050 | Токарная | 1722 | 7,0 | 2 | 75000 | 150000 | 5,4 |
| 055 | Токарная | 1А730 | 14 | 1 | 78500 | 78500 | 2,6 |
| 060 | Вертикал.-сверлильн. | 2Н 125 | 2,2 | 1 | 55000 | 55000 | 1,73 |
| 065 | Вертикал.-сверлильн. | 2Н 125 | 2,2 | 1 | 55000 | 55000 | 1,65 |
| 070 | Шлицефре-зерная | 5350 | 7,5 | 6 | 75000 | 450000 | 18,96 |
| 075 | Шлицефре-зерная | 5350 | 7,5 | 5 | 75000 | 375000 | 14,1 |
| 080 | Термообраб |  |  |  |  |  |  |
| 085 | Круглошл. | 3Б151 | 7,5 | 1 | 77000 | 77000 | 2,23 |
| 090 | Шлице-шлифовал. | 3П722 | 10,0 | 1 | 102500 | 717500 | 21,29 |
| 095 | Шлице-шлифовал. | 3П722 | 10,0 | 6 | 102500 | 615000 | 19,14 |
| 100 | Моечная |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Контроль |  |  |  |  |  |  |

3.3. Разработка маршрутного технологического процесса

Разработка маршрутного технического процесса обработки  заготовки является основой всего дипломного проекта. От правильности и полноты разработки  маршрутного технологического процесса во многом зависит организация производства и дальнейшие технико-экономические расчеты. При разработке технологии изготовления полуоси передней я основывалась на использовании научно – технических достижений в области  станкостроения. В настоящее время в серийном производстве нашли широкое применение станки с числовым программированным управлением, которые не требуют длительной переналадки при  переходе  на  обработку  от  одной  заготовки  на  другую, что  позволяет  на  данных  станках  производить  процесс  обработки  широкой  номенклатуры  заготовок.

Разрабатывая  технологический  процесс  обработки  детали – полуось  передняя – учитываю  следующие  условия:

-	базовые  поверхности (центровые  отверстия  и  два  сквозных  отверстия  Ш 17  мм) обрабатываю  в  самом  начале  процесса;

-	черновые  операции  выполняю  со  снятием  наибольшего  слоя  металла, что  позволит  сразу  выявить  дефекты  заготовки  и  освободиться  от  внутренних  напряжений, вызывающих  деформации;

-	при  обработке  заготовки  на  станках  с  ЧПУ  применяю  принцип  концентрации  операций;

-	при  выборе  технологических  баз  соблюдаю  основные  принципы  базирования – совмещения  и  постоянства  баз;

-	термическую  обработку  произвожу  после  выполнения  чистовой  токарной  обработки  и  шлиценарезания, после  чего  произвожу  шлифование  поверхностей;

-	процессы  шлифования  выполняю  в  конце  технологического  процесса  обработки.

Технологическую  схему  изготовления  детали – полуось  передняя – привожу  в  таблице 9.

Таблица 9

| Номер операции | Наименование и краткое содержание операции, технологические базы | Станок |
| --- | --- | --- |
| 005 | Штамповочная | ГКМ |
| 010 | Фрезерно-центровальная. Фрезерование торцов вала и сверление центровых отверстий с двух сторон. Технологическая база – наружная поверхность шейки вала. | Фрезерно-центров. МР – 10 |
| 015 | Вертикально-сверлильная. Одновременное свер-ление двух сквозных отверстий во фланце. Технологическая база – наружная поверхность шейки вала. | Вертикально-сверлил. 2Н135 |
| 020 | Токарная. Обтачивание шеек вала и фланца, подрезка торцовых поверхностей фланца, проточка выемки во фланце. Технологическая база – центровые отверстия вала. | Токарный с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 025 | Токарная. Обтачивание чистовое поверхностей шеек вала и фланца, проточка выемки во фланце. Технологическая база – центровые отверстия вала. | Токарный с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 030 | Сверлильная. Обработка центрального отвер-стия. Технологическая база – наружная поверхность двух шеек вала. | Сверлильный с ЧПУ 2Р135Ф2 |
| 035 | Вертикально-сверлильная. Обработка радиального отверстия. Технологическая база – наружные поверхности двух шеек вала. | 2М125 |
| 1 | 2 | 3 |
| 040 | Шлицефрезерная. Обработка 36 эвольвентных шлицев. Технологическая база – центровые отверстия. | Шлицефрезерный 5350 |
| 045 | Шлицефрезерная. Обработка 20 эвольвентных шлицев. Технологическая база – центровые отверстия. | Шлицефрезерный 5350 |
| 050 | Термическая (закалка ТВУ) |  |
| 055 | Круглошлифовальная. Шлифование поверхности шейки вала согласно размерам по рабочему чертежу и шереховатостей поверхностей. Технологическая база – центровые отверстия. | Круглошлифовальный 3Б151 |
| 060 | Шлифовальная. Шлифование боковых поверхностей и впадин 36 шлицев согласно размерам по рабочему чертежу и шереховатостей поверхностей. Технологическая база – центровые отверстия. | Плоскошлифовальный 5П722 |
| 065 | Шлифовальная. Шлифование боковых поверхностей и впадин 36 шлицев согласно размерам по рабочему чертежу и шероховатостей поверхностей. Технологическая база – центровые отверстия. | Плоскошлифовальный 5П722 |
| 070 | Моечная. |  |
| 075 | Контроль. |  |

3. 4. Выбор  технологического  оборудования

Выбор  станочного  оборудования  является  одной  из  важнейших  задач  при  разработке  технологического  процесса  механической  обработки  заготовки. От  правильного  его  выбора  зависит  производительность  изготовления  детали, экономное  использование  производственных  площадей, механизации  и  автоматизации  ручного  труда, электроэнергии  и  в  итоге  себестоимости  изделия.

Выбор  типов  станков  выполняю  на  основе  следующих  соображений:

1)	соответствие  основных  размеров  станка  габаритным  размерам  обрабатывемой  детали;

2)	возможно  более  полное  использование  станка  по  мощности  и  по  времени;

3)	наименьшая  затрата  времени  на  обработку;

4)	наименьшая  себестоимость  обработки;

5)	реальная  возможность  приобретения  того  или  другого станка;

6)	необходимость  использования  имеющихся  станков.

Таблица 10

| Техническая характеристика | Модель станка 2Н125 |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр сверления по стали, мм Наибольшее усилие подачи, Н Расстояние от шпинделя до плиты, мм Расстояние от центра шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм Конус Морзе отверстия шпинделя Количество ступеней оборотов шпинделя Пределы чисел оборотов в минуту Наибольшее перемещение шпинделя, мм Количество ступеней подач Пределы подач шпинделя, мм/об Размеры стола, мм Мощность электродвигателя, кВт Габариты станка, мм: длина ширина Категория ремонтной сложности | 25 9000 690 – 1060 250 700 № 3 12 45 – 2000 200 9 0,1 – 1,6 400Ч450 2,2 1130 805 12 |

Таблица  11

| Техническая характеристика | Модель станка 16К20Ф3 |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной над суппортом Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие шпинделя Наибольшая длина обрабатываемой заготовки Шаг нарезаемой резьбы: метрической Частота вращения шпинделя, мин -1 Число скоростей шпинделя Наибольшее перемещение суппорта: продольное поперечное Подача суппорта, мм/об: продольная поперечная Число ступеней подач Скорость быстрого перемещения суппорта, мм/мин: продольного поперечного Мощность электродвигателя главного привода, кВт Габаритные размеры (без ЧПУ): длина ширина высота Масса, кг | 400 220 53 1000 до 20 12,5 – 2000 22 900 250 3 – 1200 1,5 – 600 б/с 4800 2400 10 3360 1710 1750 4000 |

Таблица  12

| Техническая характеристика | Модель станка 2Р135Ф2 |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр сверления Размеры стола Частота вращения шпинделя, мин -1 Количество инструментов Число управляемых координат Подача шпинделя револьверной головки, мм/мин Число ступеней подач Скорость быстрого перемещения по: X′ Z′ Наибольшая длина перемещения по оси координат: X′ У′ Z′ Число скоростей привода главного движения ′Мощность электродвигателя привода главного движения Дискретность отсчёта по осям координат Программоноситель Габариты станка: длина ширина высота Масса, кг | 35 400 – 630 31,5 – 1400 6 3/2 10 – 500 18 3800 3850 560 360 560 12 4 0, 05 8 дорожек 2500 1800 2700 3500 |

[10].

Таблица  13

| Техническая характеристика | Модель станка 5350 |
| --- | --- |
| Наибольший обрабатываемый диаметр Высота центров, мм Расстояние между центрами, мм Наибольший нарезаемый модуль, мм Наибольший диаметр фрезы, мм Расстояние между осями шпинделей изделия и фрезы, мм Наибольшая длина фрезерования Число нарезаемых зубьев Пределы чисел оборотов шпинделя фрезы, мин -1 Количество ступеней чисел оборотов шпинделя фрезы Пределы подач, мм/об Число ступеней подач Диаметр отверстия шпинделя, мм Диаметр оправки фрезы, мм Скорость обратного хода каретки, мм/мин Мощность электродвигателя привода червячной фрезы, кВт Габариты станка: длина ширина Категория ремонтной сложности | 500 250 750 6 150 40 – 140 675 4 – 80 – 250 6 0,63 – 5 10 106 27; 32; 40 1, 92 7,5 2330 1500 15 |

Таблица  14

| Техническая характеристика | Модель станка 3Б151 |
| --- | --- |
| Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки: диаметр длина Конус Морзе передней бабки Диаметр шлифовального круга, мм Число оборотов шпинделя шлифовальной бабки, мин -1 Скорость перемещения стола (б/с), мм/мин Угол поворота стола, град. Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной бабки, мм Поперечная подача шлифовальной бабки на один ход стола, мм Число скоростей поводкового патрона Пределы чисел оборотов поводкового патрона, мин -1 Мощность электродвигателя, кВт Габариты станка: длина ширина Категория ремонтной сложности | 200 750 № 4 450, 600 1080; 1240 0,1 – 6 +3; – 10 200 0,1 – 0,03 б/с 63 – 400 7,5 3100 2100 30 |

Таблица  15

| Техническая характеристика | Модель станка 3П722 |
| --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола Наибольшие размеры обрабатываемых заготовок: Масса обрабатываемых заготовок, кг Наибольшее расстояние от оси шпинделя до зеркала стола Наибольшее перемещение стола и шлифовальной бабки: продольное поперечное Размеры шлифовального круга Частота вращения шпинделя шлифовального круга, мин -1 Скорость продольного перемещения стола (б/с), м/мин Мощность электродвигателя главного привода, кВт Габаритные размеры: длина ширина высота Масса, кг | 1600Ч320 1600Ч320Ч400 1200 – 1900 – 450Ч80Ч203 1500 3 – 45 15 4780 2130 2360 8900 |

[6].

Таблица  16

| Техническая характеристика | Модель станка МР – 70 |
| --- | --- |
| Диаметр обрабатываемой заготовки Длина обрабатываемой заготовки, мм Число скоростей шпинделя фрезы Пределы чисел оборотов шпинделя фрезы, мин -1 Наибольший ход головки фрезы, мм Пределы рабочих подач фрезы (б/с), мм/мин Число скоростей сверлильного шпинделя Пределы чисел оборотов сверлильного шпинделя, мин -1 Ход сверлильной головки, мм Пределы рабочих подач сверлильной головки (б/с), мм/мин Продолжительность холостых ходов, мин Мощность электродвигателей, кВт: фрезерной головки сверлильной головки Габариты станка, мм: длина ширина Категория ремонтной сложности | 25 – 125 200 – 500 6 125 – 712 220 20 – 400 6 238 – 1125 75 20 – 300 0,3 7,5/10 2,2/3 3140 1630 7 |

Таблица  17

| Техническая характеристика | Модель станка 2Н135 |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр сверления по стали, мм Наибольшее усилие подачи, Н Расстояние от шпинделя до плиты,мм Расстояние от центра шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола Конус Морзе отверстия шпинделя Количество ступеней оборотов шпинделя Пределы чисел оборотов в минуту Наибольшее перемещение шпинделя, мм Количество ступеней подач Пределы подач шпинделя, мм/об Размеры стола, мм Мощность электродвигателя, кВт Габариты станка, мм: длина ширина Категория ремонтной сложности | 35 16000 700 – 1120 300 750 №4 12 31,5 – 1400 250 9 0,1 – 1,6 450 – 500 4 1240 810 13 |

3. 4. Определение  промежуточных  припусков, допусков  и  размеров

Промежуточные  припуски  имеют  очень  важное  значение  в  процессе  разработки  технологических  операций  механической  обработки  детали. Правильное  назначение  промежуточных  припусков  на  обработку заготовки  обеспечивает  экономию  материальных  и  трудовых ресурсов, снижает  себестоимость  изделий.

Расчёт  промежуточных  припусков  приведён  в  таблице 18.

Таблица  18

| Технология обработки | Квалитет | Шерохо-ват. Rz, мкм | Припуск, мм | Размер, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка Точение черновое Точение чистовое | h 17 h 14 h 11 | 240 50 25 | 7,0 5,8 1,2 | Ш193,7 Ш 191,2 Ш 190 |
| Заготовка Точение черновое Точение чистовое Шлифование | h 17 h 14 h 11 h 9 | 240 50 25 5 | 7,0 6,0 0,7 0,3 | Ш 64,3 Ш 61 Ш 60,3 Ш 60 |
| Заготовка Точение черновое Точение получистовое Точение чистовое | h 17 h 14 h 13 h 11 | 240 50 50 25 | 12,0 6,0 5,0 1,0 | Ш 64,3 Ш 61 Ш 56 Ш 55 |
| Заготовка Фрезерование | h 17 h 14 | 240 50 | 10,0 10,0 | 276,3 270 |

3. 6. Размерный  анализ

При обработке отдельных поверхностей за несколько  технологических  переходов возникает необходимость установления промежуточных  технологических  размеров, называемых  операционными.

На  чертеже  формата А 1 приведена  схема  графического  изображения  размерного  анализа  технологического  процесса  обработки  передней  полуоси. На  схеме  конструкторские  размеры  обозначены  буквами Ki , а  технологические – буквами Li .

Исходные  уравнения  размерных  цепей:

1. K1  = L12  – L13                          8. S3  = L2 – L4 – L1 + L6

2. K2  = L12  – L6                           9. S4  = L2 – L9 – L1 + L6

3. K3  = L12                                                    10. S5  = L2 – L1 + L6 – L3

4. K4  = L11                                                    11.  S6 = L8 – L11

5. K5  = L7                                                      12.  S7 = L9 – L12

6. S1 = L1 – L6                                            13. S8 = L10 – L13

7. S2 = L5 – L1 + L6 – L7

Определение  величины, допусков  и  предельных  отклонений  технологических  размеров Li :

1. L12 = 22 + 0,52

2. L11 = 17– 0,11

3. L7 = 270–1,35

4. K1  = L12  – L13

L13= L12  – K1 = 22  – 15 = 7 мм

Т L13   =  0,52  –  0,11 = 0,49

L13=  7

5. K2  = L12  – L6

L6 = L12  – K2 = 22 – 21 = 1 мм

Т L6 = 0,52   – 0,52 = 0

L6 = 10,52

6. S1 = L1 – L6

L1 = L6  + S1 = 1+5 = 6 мм

Т 21 = 0,3                  L1 = 6 + 0,3

S1 = 6+0,3  – 10,52  =  5

7. S2 = L5 – L1 + L6 – L7

L5 =  L1 – L5 + L7 + S2 = 6 – 1 + 270 – 5 = 280 мм

Т L5 = 5,6                               L5  = 280

S2 = 280 – 6+3 + 10,52  – 270– 1,35 = 5

8. S6 = L8 – L11

L8 = L11 + S6= 17 + 1 =18

Т L8 = 0,43                     L8 = 18– 0,43

S6 = 18– 0,43 – 17– 0,11 = 1– 0,54

9. S7 = L9 – L12

L9 = L12 + S7 = 22 + 1 = 23 мм

Т L9 = 0,52                     L 9 = 23– 0,52

S7 = 23– 0,52 – 22+ 0,52  = 1

10. S8 = L10 – L13

L10 = L13 + S8 = 7 + 0,5 = 7,5 мм

Т L10 = 0,36                     L10 =  7,5 + 0,36

S8 = 7,5 +0,36 – 7  = 0,5

11. S4  = L2 – L9 – L1 + L6

L2 = S4 + L9 + L1 – L6  = 1,5 + 23 + 6 – 1 =  29,5 мм

Т L2 = 3,6                     L2 =  29,5

S4 = 29,5  – 23 – 6+ 1 = 1,5

12. S3  = L2 – L4 – L1 + L6 – L8

L4 = L2 – L1 + L6 – L8 – S3 = 29,5 – 6 +1–18 –1,5 = 5 мм

Т L4 = 3,6                            L4 =  5

S3 = 29,5  – 5 – 6+ 10,52– 18 = 1,5

13. S5  = L2 – L1 + L6 – L3

L3 = L2 – L1 + L6 – S5 = 29,5 – 6 +1–1 = 23,5 мм

Т L3 = 3,6                            L3 =  23,5

S5 = 29,5  – 6+ 10,52 – 23,5 = 1,5

Из  расчётов  следует, что  корректировать  принятые  припуски  нет  необходимости, т. к. минимальные  припуски  на  обработку  по  всем    переходам  больше 0.

3.7. Выбор и описание режущего инструмента

При разработке технического процесса механической обработки заготовки выбор режущего инструмента, его вида, конструкции и размеров в значительной мере предопределяется методами  обработки, свойствами обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества обрабатываемой поверхности заготовки.

Правильный выбор режущей части имеет большое значение для повышения производительности и снижения себестоимости обработки.

Для обработки детали из стали 47 ГТ применяю инструмент, оснащенный пластинками из твердого сплава Т5К 10, а сверла и метчики – из быстрорежущей стали Р6 М5. [6, Т2; с. 115 – 117].

На токарных станках с ЧПУ применяю резцы с многогранными неперетачиваемыми пластинами (МНП) из твердого сплава, у которых предусмотрены стружкозавивающие канавки для дробления стружки, опорные подкладки для повышения надежности, пластины покрыты карбидом титана для повышения стойкости.

Для контурного точения применяю пластины с параллелограммной пластиной. Размеры МНП таковы, что поворот пластины или замена ее пластиной такого же типа не изменит данных программирования.

Для сверления центрального ступенчатого отверстия на станке с ЧПУ использую  стандартные быстрорежущие сверла с повышенной точности короткие (для большей жесткости), подвергнутые к электроискровому упрочнению, что повышает их стойкость в 2 – 2,5 раза.

При фрезеровании торцов применяю торцовые насадные фрезы с пятигранными неперетачиваемыми пластинами, при обработке шлицев – фрезы из быстрорежущей стали Р6 М5.

Режущий инструмент на все операции, кроме 035, принимаю стандартный.

При обработке радиального отверстия Ф6 и фаски  считаю целесообразным применить комбинированное сверло–зенковку, что приведет к уменьшению вспомогательного времени, связанного с переустановкой инструмента на 0,24 мин. при обработке каждой детали. В пересчете  на  партию  сэкономленное  время  составит  22  часа.

3.8. Выбор и описание измерительных средств

Измерительные средства – это технические устройства, используемые при измерении и имеющие нормированные метрологические свойства. При их выборе учитывают существующие организационно–технические формы контроля, масштаб производства, конструктивные характеристики измеряемых деталей, точность изготовления деталей и другие технико–экономические факторы.

Выбор средств измерений и  условий измерений, обеспечивающих необходимую точность измерений, чрезвычайно важен для установления соответствия размеров и других параметров изготовленной детали требованием чертежа.

Организация контроля зависит от технических требований и производственных условий.

При обработке детали – полуось передняя – применяю следующие виды контроля:

- 100%-ый готовых изделий после каждой операции на рабочем месте;

- выборочный готовых изделий перед термообработкой и после полной обработки заготовки;

- контроль деталей в процессе обработки (активный контроль при шлифовании шейки вала  Ш 60мм.).

При 100%-ом контроле на рабочих местах использую калибры: пробки, скобы, пробки резьбовые, калибры для шлицевых соединений.

При выборочном контроле применяю в основном универсальные и специализированные средства измерений: микрометр, глубиномер микрометрический, индикатор рычажно–зубчатый, штангенциркуль, биениемер, нормалемер, зубомер.

3.9. Установление режимов обработки. Расчет технической нормы времени

Разработка технического процесса механической обработки заготовки обычно завершается установлением технологических норм времени для каждой операции.

Чтобы добиться оптимальных норм времени на операцию, необходимо в полной мере использовать режущие свойства инструмента и производственные возможности технологического оборудования. Оптимальные режимы резания обеспечивают наибольшую производительность труда при наименьшей себестоимости технологической операции при требуемом качестве обработки.

При выборе режимов обработки придерживаюсь определенного порядка, т.к. они находятся во взаимной функциональной зависимости.

Расчет режимов резания аналитическим методом веду для операции 010 (фрезерно – центровальная) и для операции 020 (токарная) для 1-го цикла.

Режимы резания и нормы времени для остальных операций назначают по справочникам [7,8.9].

Значения найденных режимов обработки и норм времени заношу в таблицу 17.

Операция 010. Фрезерно – центровальная.

1. Назначаю глубину резания t, исходя из значения операционного припуска: t=h=5 мм.

2. Назначаю подачу на зуб фрезы, исходя из условий обработки (обрабатываю заготовку из стали 47 ГТ фрезой торцовой, оснащенной МНП из твердого сплава Т5 К10 на станке МР – 70, мощностью 10 кВт).

[6, табл. 33, с. 283]

Принимаю  (регулирование подач бесступенчатое);

3. Назначаю стойкость инструмента в зависимости от типа и диаметра фрезы:

Т = 150 мин [6, табл. 40, с.290]

4. Определяю скорость резания, допускаемую режущими свойствами инструмента:

, где

Cv – постоянный  коэффициент, зависящий  от  условий  обработки;

g, m, x, y, u, p – показатели  степеней  при  диаметре, стойкости, глубине  резания, подаче  на  зуб  фрезы, ширине  фрезерования  и  числе  зубьев  соответственно;

Kv – поправочный  коэффициент, учитывающий  фактические  условия  резания.

, где

- коэффициент, учитывающий  качество  обрабатываемого  материала;

- коэффициент, учитывающий  состояние  поверхности  заготовки;

- коэффициент, учитывающий  материал  инструмента.

В – ширина  фрезерования;

Z – число зубьев фрезы.

Cv = 332; g  = 0,2; m = 0,2;  x = 0,1; y = 0,4;  u = 0,2;  p = 0 [6, табл. 39, с.286].

Kv = 0,66 ∙ 0,8 ∙ 0,65 = 0,34  [6, табл. 5,6; с.263].

[6, табл. 1,2; с.26, 262].

5. Определяю  частоту  вращения  шпинделя:

;

6. Корректирую расчеты n по паспортным данным станка [табл. 16].

Расчет  промежуточного значения  n, т.к. в паспорте станка указанны nmin и nmax:

;      ;

,

Определяю  ступень  скорости  станка:

Z ст.р. = 6 – 1 = 5.

Определяю  диапазон  регулирования  Ч5 по  формуле:

По [15, табл. 3.30; с.81]  нахожу  ближайшее  меньшее  табличное    значение  (ЧZ ст. = 2,37),  что  соответствует  стандартному  знаменателю      Ч = 1,00.

Определяю  диапазон  регулирования  для  расчётной  частоты  вращения  шпинделя  станка:

Нахожу  ближайшее  меньшее  значение  диапазона  регулирования  по [19, табл. 3.30; с.81] :

Ч = 1,06,  где Чтабл. = 1,19.

Определяю  частоту  вращения  шпинделя  станка:

nст = n min. Чтабл = 200 ∙ 1,19 =238 мин-1.

Полученное  значение  округляю   до  ближайшей  величины  стандартного  ряда [10, табл. 1.2; с. 19-21]:

nф = 250 мин-1.

7. Уточняю  фактическое  значение  скорости  резания  по  формуле:

8. Определяю  скорость  подачи  фрезы:

Vs + Sz ∙ Z ∙ nф = 0,18 ∙ 10 ∙ 250 = 450 мм/мин

По  паспорту  станка   Vs max =  400 мм/мин.

9. Определяю  главную  составляющую  силы  резания:

,  где

Ср – постоянный  коэффициент, зависящий  от  условий  обработки;

xp , yp , up , gp ,wp  – показатели  степеней  при  глубине  резания, подаче  на  зуб  фрезы, ширине  фрезерования, диаметре  фрезы, частоте  вращения  шпинделя  соответственно.

Кр – коэффициент, зависящий  от  фактических  условий  обработки:

10. Определяю  мощность, затрачиваемую  на  резание:

.

Nрез =1,162 = 3,2 КвТ. (одновременно  работают  две  фрезы).

11. Проверка  мощности  резания:

,   где  Nшп    - мощность  на  шпинделе  станка:

,  где   Ng –мощность  двигателя  станка;

- КПД станка;

Nшп  = 10 ∙ 0,75 = 7,5 кВт;

2 ∙ 1,16 кВт < 7,5 кВт.

Вывод: обработка с принятыми режимами резания на станке МР–10 возможна.

Расчёт  основного  времени:

,  где

L  –  длина рабочего  хода;

L  = ℓ + y +  ,  где

ℓ – длина  обработки,

y – величина  врезания:

величина перебега,       ;

Переход 2. Обработка  центровых  отверстий.

1. Назначаю  подачу  сверла:

So = 0,01 – 0,07  мм/об [11, с. 393].

Принимаю:     So = 0,07  мм/об.

2. Назначаю  период  стойкости  сверла:

Т = 25 мин. [6, табл. 30, с. 279].

3. Рассчитываю скорость  главного  движения, допускаемую  режущими  свойствами  инструмента:

,  где

- коэффициент, зависящий  от  условий  обработки;

gv , m, x v , y v  - показатели степеней  при  диаметре  сверла, стойкости  сверла, глубине  резания, подаче;

- коэффициент, зависящий  от  фактических  условий  обработки:

[6, табл. 1,2, с. 261, 262].

4. Определяю  частоту  вращения  шпинделя, соответствующую  найденной  скорости  резания:

Определяю  частоту  вращения  шпинделя:

nmax ст = 1125 мин -1,  nmin ст = 238 мин -1;

Z ст = 6;     nрасч =  409,9 мин -1.

Определим  ступень скорости  станка:

Z ст.р = 6 – 1 = 5.

Определяю  диапазон  регулирования:

По [15, табл. 3.30, с. 81] нахожу  ближайшее  меньшее табличное  значение    (ЧZ ст. = 4,00), что  соответствует  стандартному  знаменателю  Ч = 1,26.

Определяю  диапазон  регулирования  для  расчётной  частоты  вращения  шпинделя  станка  nрасч =  409,9 мин -1.

Нахожу  ближайшее  меньшее  значение  диапазона  регулирования  по  [15, табл. 3.30, с. 81]:   Ч = 1,26,    где  Ч табл. = 1, 58.

5. Рассчитываю  фактическую  скорость  резания:

6. Крутящий  момент  от  сил  сопротивления  резанию:

М  =  См ∙Dgм ∙  S ∙Кр, где

См – постоянный  коэффициент, зависящий  от  условий  обработки;

gм, ум – показатели  степеней  при  диаметре  сверла  и  подаче  соответственно;

Кр - коэффициент, зависящий  от  фактических  условий  обработки.

7. Мощность, затрачиваемая  на  резание:

N рез =  0,037 ∙ 2 = 0,074 кВт, т. к.  работают  одновременно  два  сверла.∙

8. Проверка, достаточна  ли  мощность  станка:

N рез =   N шп,   где

N шп   - мощность  на  шпинделе  станка:

N шп   =   NД  ∙  η , где

NД  -  мощность  электродвигателя  станка;

η  - КПД  станка: N шп   =   3  ∙ 0,75 = 2,25 кВт

0,074 кВт <  2,25 кВт

Вывод: обработка  возможна.

Расчёт  основного  времени

, где

L  –  длина  хода  инструмента;

L  = ℓ + y,  где

ℓ – длина  обработки (беру  по  чертежу);

y – величина  врезания  сверла:

Расчёт  вспомогательного  времени

Т всп  =  tуст  +  tкон

tуст = 0,65 мин  [8, к.85, с.184]

tконт = 0,09 мин  [8, к.86,л.1, с.185]

tвсп = 0,65 + 0,09 = 0,74 мин.

Т всп  = Т всп 1  ∙ Кt в

Кt в   -  поправочный  коэффициент, зависящий  от  объёма  партии;

Кt в   = 0,5 [8, к.1]

Т всп  =  0,74 ∙ 0,05 = 0,37 мин.

Определение  оперативного  времени:

Топ  =  tо  +  tвсп  = 0,6 + 0 ,39 + 0,37 = 1,36 мин.

Определение  нормы  штучного  времени:

аобс = 3,5 %;   в отд.л.п. = 4 % [8, к.32]

= 1,46 мин.

Определение  подготовительно-заключительного  времени:

Тп.з = 10+1,5+5 = 16,5 мин. [8, к.  ]

Операция 020. Токарная.

1. Назначаю  глубину  резания t, исходя  из  условий  обработки  и  значения  операционного  припуска:

1.	Назначаю  подачу, исходя  из  условий  обработки (обрабатываю  заготовку  из  стали  47 ГТ, диаметр  шейки  вала  67 мм, размер  державки  резца  25 ∙ 40, глубина  резания t = 3 мм):

Sо = 0,6 ч 1,2мм/об.

Принимаю:     Sоф = 0,7 мм/об (регулирование  подачи  на  станке

16 К20ФЗ  бесступенчатое).

3. Определяю  скорость  резания, допускаемую  режущими  свойствами  резца:

,  где

Cv  -  коэффициент  постоянный, зависящий  от  условий  обработки;

m,  x v,  y v  -  показатели  степеней  при  стойкости, глубине  резания, подаче  соответственно.

Т – период  стойкости инструмента,  при однорезцовой обработке Т = 60 мин.

Кv  - коэффициент, зависящий  от  фактических  условий  обработки;

Кv = Кmv  Кnv  Кuv , где

Кmv - коэффициент, учитывающий  влияние  материала  заготовки;

Кnv  - коэффициент, учитывающий  состояние  поверхности  заготовки;

Кuv  - коэффициент, учитывающий  свойства  материала  инструмента.

kv = 0,66 ∙ 0,8  ∙ 0,65 =  0,34 [6, табл.1, 2; с. 261- 262]; [6, табл. 5; с. 263]; [6, табл.6; с. 263].

4. Определяю  частоту  вращения  шпинделя, соответствующую  найденной  скорости:

Определяю  частоту  вращения  шпинделя:

nmax ст = 2000 мин -1;   nmin ст =  12,5 мин -1.

Zст = 22;   nрасч.= 242 мин -1.

Определяю  ступень  скорости  станка:

Zст.р = 22 – 1 = 21.

Определяю  диапазон  регулирования:

По [15, табл. 3.30; с. 81] нахожу  ближайшее  меньшее  табличное  значение  (Ч Zст. = 128,03), что  соответствует  стандартному  значению Ч = 1,26.

Определяю  диапазон  регулирования  для  расчётной  частоты  вращения  шпинделя  станка (nрасч = 242-1 ):

Нахожу ближайшее  меньшее  значение  диапазона  регулирования  по [15, табл. 3.30; с. 81]: Ч  = 1,26,  где  Чтабл =  16,00.

Определяю  частоту  вращения  шпинделя станка:

nст =   nmin ∙  Чтабл =  12,5 ∙  16,00 = 200 мин -1

Это  значение  соответствует  величине  стандартного  ряда

5.  Рассчитываю  фактическую  скорость  резания:

6. Определяю  главную  составляющую  силы  резания:

, где

-  постоянный  коэффициент, зависящий  от  условий  обработки

(обрабатываю  сталь  47 ГТ,   γв = 800 МПа , резец  оснащён  твёрдым  сплавом, вид  обработки – наружное  продольное  точение);

-  показатели  степеней при глубине  резания, подаче  и  скорости  резания;

- коэффициент, учитывающий  фактические  условия  резания:

= ∙ ∙ ∙ , где

-  коэффициент, зависящий  от  свойств  обрабатываемого  материала:

- коэффициент, зависящий  от  главного  угла  в  плане: = 0,94;

- коэффициент, зависящий  от  переднего  угла:  = 1,0;

- коэффициент, зависящий  от  угла  наклона  главной  режущей  кромки: = 1,0 [6, табл. 23; с. 275].

= 1,05 ∙ 0,94 ∙ 1,0 ∙ 1,0 = 0,987.

[6, табл. 22; с. 273].

7.	Проверка  прочности  державки  резца:

, где

В - ширина державки  резца;

Н -  высота  державки  резца;

γи.д - допустимое напряжение  при  изгибе  материала  корпуса; (для  корпуса  из  незакалённой  углеродистой  стали  γи.д = 30 кгс\мм2; = 30 МПа

ℓ - вылет  резца.

≥  ;   12500 Н  > 3879 Н  - условие  прочности  выполняется.

8.	Проверяю, достаточна  ли  мощность  привода  станка:

N рез  ≤   N шп,   где

N шп   - мощность  на  шпинделе: N шп   =   NД  ∙ η , где

NД  -  мощность  электродвигателя  станка;

η  - КПД  станка:

N шп   =   10 ∙ 0,75 = 7,5 кВт

2,67 кВт <  7,5 кВт  -  условие  выполнено.

Расчет основного времени:

, где

L  –  длина  хода  инструмента;

L  = ℓ + y + ,  где

ℓ – длина  обработки;

y – величина  врезания;

величина перебега  инструмента.

L  = 372,08 + 0 +1 = 373,08 мм (по  чертежу).

Результаты  расчётов, приведённых  выше, заношу  в  таблицу  и  карты  технологического  процесса.

Таблица 19

| № опе-рации и перехода | Глубина резания, t, мм | Длина рабочего хода L, мм | Стойкость инстр., Т, мин. | Подача | Скорость резания V,м/мин | Число оборотов шпинделя n,мин-1 | Мощн. резания Nрез , кВт | Время основное, То, мин | Время вспомог. Твсп, мин | Время штучное Тшт, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мм/об | мм\зуб | мм/мин |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 I II | 5 | 105?3 | 150 | - | 0,16 | 400 | 78,5 | 250 | 2,32 | 0,99 | 0,37 | 1,46 |
|  | - | 24,94 | 25 | 0,07 | - | - | 26,6 | 400 | 0,07 |  |  |  |
| 015 | - | 30 |  | 0,16 | - | - | 19 | 355 |  | 053 | 0,27 | 0,86 |
| 020 I II III IV V | 3 | 222,58 | 60 | 0,7 | - | - | 42,1 | 200 | 2,67 | 3,54 | 2,39 | 4,92 |
|  | 2,5 | 138,6 | 60 | 0,9 | - | - | 60 | 315 | 4,0 |  |  |  |
|  | 1,5 | 85,2 | 60 | 1,2 | - | - | 76 | 125 | 4,0 |  |  |  |
|  | 2,9 | 21,5 | 60 | 0,8 | - | - | 50 | 80 | 4,0 |  |  |  |
|  | 1,0 | 10,6 | 60 | 0,8 | - | - | 75 | 125 | 4,5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 025 I II III IV | 0,5 | 252,51 | 60 | 0,2 | - | - | 140 | 800 | 1,4 | 2,26 | 2,96 | 3,78 |
|  | 1 | 84,2 | 60 | 0,2 | - | - | 150 | 250 | 2,9 |  |  |  |
|  | 0,6 | 17,5 | 60 | 0,5 | - | - | 96 | 160 | 2,2 |  |  |  |
|  | 0,5 | 15 | 60 | 0,35 | - | - | 188 | 315 | 2,5 |  |  |  |
| 030 I II III IV V VI | - | 34 | 80 | 0,2 | - | - | 22,7 | 250 | 1,0 | 3,56 | 1,08 | 4,4 |
|  | - | 6,5 | 80 | 0,8 | - | - | 11,3 | 200 | 1,2 |  |  |  |
|  | - | 53 | 80 | 0,2 | - | - | 25,6 | 300 | 1,0 |  |  |  |
|  | - | 94 | 50 | 0,2 | - | - | 23,8 | 500 | 0,9 |  |  |  |
|  | - | 46,38 | 90 | 1,75 | - | - | 2,4 | 63 | 0,45 |  |  |  |
|  | - | 26,75 | 90 | 1,5 | - | - | 3,02 | 60 | 0,65 |  |  |  |
| 035 | - | 31,4 |  | 0,2 | - | - | 18,8 | 630 | 0,8 | 0,23 | 0,16 | 0,42 |
| 040 | - | 38 |  | 2,0 |  |  | 17,6 | 40 | 0,77 | 17,1 | 0,46 | 18,96 |
| 045 | - | 111 |  | 1,7 |  |  | 110,3 | 100 | 0,77 | 13,06 | 0,46 | 14,1 |
| 055 | 0,15 | 50,5 |  | - | - | 600 | 35 | 1114 | 3,2 | 1,34 | 0,64 | 2,23 |
| 060 | 0,13 | 92 |  | 0,005 | - | - | 35 | 1500 | 8,4 | 19,35 | 0,24 | 21,29 |
| 065 | 0,13 | 25 |  | 0,005 | - | - | 35 | 1500 | 8,4 | 16,8 | 0,24 | 19,14 |

4. Конструкторская часть

4. 1. Расчёт  и  конструирование двухшпиндельной  сверлильной  головки

На  вертикально-сверлильной  операции 015  ведётся  обработка  системы  двух  отверстий. Предлагаю  на  данной  операции  применить  двухшпиндельную  сверлильную  головку, что  сократит  время  на  обработку  этих  отверстий  практически  в  два  раза.

Расчёт  сверлильной  головки.

Исходные  данные:

Материал  детали – сталь  47 ГТ, γв = 800 МПа;

Диаметр  обрабатываемых  отверстий –    d = 17 мм;  длина  -  ℓ = 20 мм,

Межосевое  расстояние  -  ℓ1 =  120 мм.

Материал  сверл – быстрорежущая  сталь  РБ М5.

Станок  -  2 Н  135,  Ng = 4 кВт.

1)	Выбор  режимов  резания: (беру  из  технологической  документации)

Sо  = 0,16  мм/об;  V  = 19 м/мин;     n =  360 мин-1.

2) Определяю  осевую  силу, момент  и  мощность, необходимую  на  резание:

Nрез таб  =  1 кВт, так  как  одновременно  работают  два  сверла,

то  Nрез =  2 кВт.

При  КПД  станка  вместе  с  головкой  .

Станок   2Н135  имеет  Ng  =  4  кВт.

4	кВт  >  2,9  кВт.

Вывод: мощность  выбранного  станка  достаточна  для  установления  на  нём  сверлильной  головки.

3) Выбор  кинематической  схемы  головки:

- вращение  шпинделей  правое;

- расстояние  между  осями  шпинделей  позволяет  разместить  все  зубчатые  колёса  в  один  ярус;

- каждое  зубчатое  колесо  располагается  между  двумя  опорами.

4)  Определение  размеров  валиков, шпинделей  и  зубчатых  колёс.

Центральный  ведущий  валик  является  наиболее  нагруженным. Поэтому  при  определении  модуля  зацепления  всех  зубчатых  колёс  головки  берётся  нагрузка, приходящаяся  на  зуб  шестерни, установленной  на  этом  валике.

Диаметр  ведущего  валика  находится  по  величине  крутящего  момента, передаваемого  в  процессе  сверления:

, где

d1 – диаметр  центрального  шпинделя  в  см;

[τ] – допускаемое  напряжение  кручения, кгс/см2; [τ] = 1,5 МПа.

Мкр – крутящий  момент, кгс  см:

При  материале  сталь 45 [τ] = 1500 кгс/ см2, тогда

.

Зубчатое  колесо  соединяется  с  ведущим  валом  при  помощи  перепонки. Поэтому  расчётный  диаметр  нужно  увеличить  на  величину  глубины  шпоночного паза:

d2 = 	d1 + е = 21 + 4 = 25 мм, где

е – глубина  шпоночного паза.

В конструкции  головки  принимаю d2 =  25 мм.

Диаметр  направляющей (хвостовой) части  рабочих  шпинделей  определяю  в  зависимости от  диаметра  сверла  d. Выбираю  по [12, табл. 7; с. 472]. При  отношении   D/d  = 1,1,       D = 1,1 ∙ d = 1,1 ∙ 17 = 18,7 мм.  Принимаю  диаметр  рабочих  шпинделей  равным  20 мм.

Модуль  всех  зубчатых  колёс  шпинделей  выбираю  в  зависимости  от  диаметра  сверла  по  [12, табл. 8; с. 472]. При  диаметре сверла  d = 17 мм модуль  принимаю  равным  2  мм.

Диаметр  делительной  окружности  dg =  ℓ1|2 + 120/2 = 60 мм. Ширину  зубчатых  колёс  принимаю  b = 10 m = 20 мм.

5) Подбор  подшипников.

Подшипники  выбираю  по  диаметрам  валов, на  которых  они  устанавливаются:

- шариковые  радиальные  однорядные  подшипники  d =  20 мм (ГОСТ 8338-75, № 304);

- шариковые  упорные  однорядные  подшипники d =  20 мм (ГОСТ 6874-75, № 8204).

6) Компоновку  головки  сверлильной  производила  на  основании  её  кинематической  схемы  и  найденных  размеров  основных  деталей; размеры  остальных  деталей  выбирала  по  конструктивным  соображениям  и  в  соответствии  с  требованиями  стандартов.

7)

Проверочный  расчёт.

Проверку  осуществляю, вычислив  по  допускаемым  напряжениям  и  заданным  условиям  работы   величину  модуля  и  сравнив  её  с  принятой  в  расчёте.

а) исходя  из  усталости  поверхностного  слоя  металла  зубьев:

;

б) исходя  из  прочности  зуба  на  изгиб:

.

В  этих  формулах:

Z -  число  зубьев  колеса;

i –  передаточное  отношение;

Ψ – отношение  ширины  колеса  к  модулю;

[γ]k -  допускаемое  напряжение  снятия; (кгс/мм2)

К, Ки = коэффициенты  долговечности  по  контактным  напряжениям  и  напряжениям  изгиба. К = Ки = 1,0;

y -  коэффициент  формы  зуба;

[γ]u – допускаемое  напряжение  изгиба (кгс/ мм2);

kv  - коэффициент  скорости:

,

где  V – окружная  скорость  на  колесе (м/сек).

.

Таким  образом, выбранный  модуль  m = 2 мм  удовлетворяет  требованиям  и  по  контактным  напряжениям  и  по  напряжениям  изгиба.

Проверочный  расчёт  подшипников  качения  выполняю  по  формуле:

;  где

Q – условная  нагрузка  подшипника (кгс);

n  –  число  оборотов  вала (мин-1);

h  –  долговечность  подшипников (ч);

С –  динамическая  грузоподъёмность  подшипника.

Для  многошпиндельных  головок  долговечность  подшипников  принимается  2-3 тыс. ч. машинного  времени. При  такой  долговечности  подшипники  должны  заменяться  через  1 – 1,5 года.

H = 2756 ч > 2000 ч.

Проверке  подвергаю  только  упорный  подшипник № 8204, т. к. радиальные  подшипники  подбирались  из  конструктивных  соображений  и  по  своей  работоспособности  значительно  превосходят  подшипники, требующиеся  по  условиям  работы  в  данной  головке.

4. 2. Расчёт  и  конструирование  тисков  пневматических

Тиски  пневматические  применяются  для  зажима  в  них  детали  для  дальнейшей  обработки  на  металлорежущих  станках  сверлильной  и  фрезерной  групп.

Тиски  состоят  из  механической  части – цилиндра  и  двух  призм, одна  из  которых  выполнена  неподвижной, а  другая – подвижной. Данный  механизм  относится  к  ориентирующим.

Принцип  действия  тисков  пневматических  состоит  в  следующем: шток, прикреплённый в подвижной губке двумя  гайками, под  усилием, создаваемым  сжатым воздухом, перемещается  вправо, отодвигая  подвижную  губку  с  установленной  на  ней  призмой  и  в  приспособление  устанавливается  деталь. Затем  подвижная  губка  под  действием  тягового  усилия  перемещается  влево  и  зажимает  деталь.

Установочные  элементы:

- Призмы – 4 точки;

- Штырь – 1 точка.

Расчёт  суммарной  погрешности.

Операция  015.

Сумма  всех  погрешностей  определяется  из  выражения:

∑E  =  КEy  + Eб  + Eобр + [E]пр.

∑E = б.

При  расчёте  необходимо  соблюдать  условие:

∑E = б.

Тогда    [E]пр  ≤  б – (КEy + Eб +  кw), где

[E]пр – погрешность, допустимая  для  данного  приспособления и  вызываемая  неточностью  его  изготовления  и  использования, мм;

б  - допуск  на  размер  детали, мм;

k = 0,8 ч 0,85 – коэффициент  уменьшения Ey;

Eб  - погрешность базирования при  выполнении  данной  операции, мм;

Ey  - погрешность установки, возникающая под действием  сил  резания  и  сил  зажима, мм;

Eобр  - погрешность  обработки  детали  на  данной  операции, мм;

w  - табличное  значение  средней  экономической  точности, мм,

к = 0,6 ч 0,8  - коэффициент  уменьшения w.

б = 4,00 мм = 4000 мкм

k = 0,8

Ey =  0,5(100 ч 200) = 50 ч 100 мкм

к = 0,6

w = 5 мкм

[E]пр  ≤  4000 – (0,8 ∙ 50 + б2828 + 0,6 ∙ 5) = 1129 мкм

Условие  выполнено.

Операция 035.

б = 1,9 мм = 1900 мкм

Eб = 0

[E]пр  = 1900 – (0,8 ∙ 50 + б2828 + 0,6 ∙ 5) = 1857 мкм.

Условие  выполнено.

Расчёт  диаметров  пневмоцилиндров.

Операция 015.

, где

k – коэффициент   запаса;

Ро – осевая  составляющая  силы   резания; кгс;

f1, f2  -  коэффициенты  трения  между  заготовкой  и  установочным  и  зажимным  элементом  соответственно.

k =  k0 ∙ k1 ∙ k2 ∙ k3 ∙ k4 ∙ k5  , где

k0 = 1,5 –  гарантийный  коэффициент;

k1= 1,2 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности;

k2 = 1,0 – коэффициент, учитывающий  увеличение  силы  резания при  затуплении инструмента;

k3 = 1,0 – коэффициент, учитывающий увеличение  силы  резания  при  прерывистом  резании;

k4 = 1,0 – коэффициент, учитывающий постоянство  силы зажима;

k5  = 1,5 – коэффициент, учитывающий  наличие  моментов, стремящихся  повернуть  заготовку.

k =  1,5 ∙ 1,2 ∙ 1,0 ∙ 1,0  ∙ 1,0 ∙1,5 = 2,7.

, где

p = 100 МПа  -  давление  в  пневмоцилиндре;

η = 0,85  -  КПД  пневмоцилиндра;

d = 2,5 ч 3 см.

.

Принимаю: D = 100 мм  из  стандартного  ряда.

Операция 035.

, где  L + 90о – угол  призмы.

Принимаю: D = 40 мм.

[16, с.94].

4.3. Расчёт  комбинированного  сверла

1. Диаметр  сверла  принимаю  равным  диаметру  обрабатываемого  оверстия – 6 мм; диаметр  зенковочной  части – 10 мм (т. к. размеры  фаски – 2 ∙ 45о).

2. Режимы  резания  беру  из операционной  карты  на  данную  операцию: Sо = 0,2 мм/об.

3. Осевая  составляющая  силы  резания:

Px = Cp Dgh Sоyp kmp ;

Px = 68∙ 101 ∙ 101∙1,05 = 2310 Н            [6, т. 32, с.281].

[6, т. 9, с.264].

4. Момент  сил  сопротивления  резанию:

Мср = Сm Dgm Sо kp ;

Мср =	0,0345 ∙102 ∙ 0,20,8 ∙ 1,05 = 9,9 Н            [6, т. 32, с.281].

4.	Сверла  с  диаметром  до  10  мм  для  труднообрабатываемых  материалов  выполняют  с  цилиндрическим  хвостовиком  по  ГОСТ  20695-75. Диаметр  хвостовика  принимаю  равным  10  мм.

5.	Определяю  длину  сверла:

Lобщ  = lр + lпер + hкон.в + lхв ,  где

,   где

Dв – диаметр  шейки  вала;

d отв – диаметр центрального отверстия  вала;

∆  - перебег  сверла;   ∆ = 1ч 2 мм;

y  - величина  врезания, при  нормальной  заточке  сверла  y + 0,4 d;

lпер – длина  запаса  сверла  на  переточку, из  условий  обработки  lпер принимаю lпер = d = 6 мм.

hкон.в  – высота  кондукторной  втулки;

lхв  –  хвостовика = 45 мм.

.

6.	Определяю  геометрические  и  конструктивные  параметры  рабочей  части  сверла:

– форма  заточки  сверла – нормальная – применяется  для  сверл  с  диаметром  до  11,8 мм;

– задний угол  =  16о ;

– угол  наклона  поперечной  кромки = 55о ;

– угол  наклона  винтовых  канавок - w =30о;

– угол  при  вершине  в  плане 24 = 116о     [14, т. 60, с.188].

;

.

8. Толщина  сердцевины  сверла  выбирается  в  зависимости  от  диаметра  сверла:

dс = (0,19 ч 0,15) d;              [14, с.193].

dс = (0,19 ч 0,15)6 = 1,14 ч 0,9 мм

Принимаю  толщину  сердцевины  сверла  у  переднего  конца 1,14 мм. Утолщение  сердцевины  сверла  по  направлению  к  хвостовику  принимаю  1,5 мм на 100 мм  длины  рабочей  части  сверла.

9. Обратная  конусность  сверла  на  100 мм  длины  рабочей  части  составляет  0,08 мм [14, с.193].

10. Ширина  ленточки ѓо и  высота  затылка  по  спинке k выбираю  по  [14, табл.63, с.19].

ѓо  =  0,7  мм ;            k  =  0,2 мм.

Данные  величины  зависят  от  диаметра  сверла.

11. Ширина  пера  рассчитывается  по  формуле:

В = 0,58 D =  0,58 ∙6 = 3,48 мм.

12. Геометрические  элементы  профиля  фрезы  для  фрезерования  канавки  сверла  определяю  аналитическим  способом:

- большой  радиус  профиля:

Ro =  CR Cr Cф d,  где

.

.

.

Ro =  0,490 ∙ 0,87 ∙ 1 ∙  6  = 2,558 мм.

- малый  радиус  профиля Rк ;

Rк = Cк d , где

Cк= 0,015 ∙ w 0,75 = 0,015 ∙ 30 0,75 = 0,191.

Rк = 0,191 ∙ 6 = 1,146 мм.

Ширина  профиля  В = Ro + Rк = 2,558 + 1,146 = 3,704 мм.

13. Основные  технические  требования и  допуски  на  размеры  сверла  устанавливаю  по  ГОСТ 885-77.

14. Чертёж  сверла  комбинированного  выполнен  на  формате  А 3.

4. 4. Описание  контрольного  приспособления, принцип  действия

Технические  требования, предъявляемые  к  детали «Полуось  передняя»  предполагают  проверку  биения  шейки  вала  и  делительных  диаметров  шлиц. Для  проверки  биения  деталь  необходимо  установить  в  контрольное  приспособление. На  базовом  предприятии  имеется  приспособление, которое  было  выполнено  для  контроля  детали 023. Я  произвожу  смену  чашечных  центров  на  вращающиеся  центра.

Деталь  устанавливаю  в  передний  центр  и  поджимаю  задним  центром, перемещение  которого  осуществляется  поворотом  штурвала  влево  через  реечную  передачу.  Затем  поворотом  рукоятки  фиксирую  положение  задней  бабки, установленной  в  пиноль, сухарями.

Вращение  детали  осуществляется  вручную. Биение  шейки  вала  проверяю  индикатором  часового  типа, а  биение  по  длительным   диаметрам  шлиц – прибором  Б -10 М.

4. 5. Описание  и  принцип  действия  устройства  активного  контроля

На  круглошлифовальной  операции  применяю  устройство  для  контроля  шейки  вала, построенное  на  трёхконтактной  схеме  с  одним  чувствительным  элементом. Навесная  скоба  БВ – П.3156  5  имеет  два  базирующих 1  и  один  измерительный 2  наконечники. Скоба  шарнирно  подвешена  на  пружинном  кронштейне  8  к  кожуху  шлифовального  круга  так, чтобы  она  могла  свободно  откидываться. Базирующие  наконечники 1 прижимаются  к  обрабатываемой  поверхности  с  усилием  до  600 Н  с  помощью  пружин  поворотного  кронштейна 8.  Измерительное  усилие  подвижного  наконечника 2  создаётся  пружиной 4. Подвижный  наконечник  подвешен  на  пружинном  параллелограмме 3  и  передаёт  результат  измерения  через  рычаг 6  отсчётному  устройству 7. В  приборе  модели  БВ – П.3156, выпускаемом  по  ТУ 2-034-519-80, в  качестве  отсчётного  устройства  используют  индикатор  часового  типа.

[17].

5. Экономическое  обоснование  технологических  проектов

5. 1. Введение

В  целях  сведения  отдельных  частных  разноречивых  показателей  к  единой  оценке  сравнительной  эффективности  применяю  экономический  анализ. Экономический  анализ сопоставляемых  вариантов  состоит  в  установлении  преимуществ  и  недостатков  экономии  общественного руда. В  различии  состава  и  размера  труда  находят  обобщающую  характеристику  преимущества  и  недостатки  технического, организационного  и  иного  порядка.

Количественный  анализ  сравнительной  экономичности  способов  состоит  в  расчёте  и  сравнении  по  вариантам  размеров  затрат совокупного  общественного  труда  и  в  определении  величины  экономии  труда – экономического  эффекта, достигаемого  при  применении  более  рациональной, прогрессивной  техники, в  моём  случае  при  применении  станков  с  ЧПУ.

Экономический  эффект  применения  более  совершенных  станков  с ЧПУ  для  непосредственного  полезного  результата, который  при  осуществлении  любого  из  сопоставляемых  тождественных  вариантов  производства  вне  зависимости  от  того, на  базе  какой  техники  оно  осуществляется.

[13].

5. 2. Расчёт  экономической  эффективности  внедрения  станков  с  ЧПУ

Для  изготовления  детали «Полуось  передняя»  по  базовому  варианту  предусмотрены  токарные  операции  на  гидрокопировальных  и  многорезцовых полуавтоматах, сверлильные – на  агрегатном  станке.  В  проектируемом  варианте  предусмотрен  весь этот  объём  операций  выполнять  на  станках  с  ЧПУ. Исходные  данные  для  операций  базового  и  проектируемого  вариантов (беру  из  технологической  документации  завода  и  дипломного  проекта)  вношу  в  таблицу 20.

Таблица 20

| Показатель | Вариант |
| --- | --- |
|  | Базовый проект |
|  | Модель станка, операция |
| Деталь-представитель Масса заготовки,Мо,кг Масса детали,Мg, кг Вид исходной заготовки Тип производства | Полуось передняя 11,6 8,275 Поковка Среднесерийное |
| Модель станка | 1722 | 1А730 | 1722 | 1722 | 16К20Ф3 |
| Нормы времени, мин: Основное Т о Вспомогательное Тв в том числе: ручное Тв.р. автоматическое Тв.а. оперативное Т оп. Обслуживание Lобс.,% на отдых и личные потребности γ о.л.п.,% штучное Т шт. подготовительно-заключительное Т п.з. Разряд производственных рабочих Разряд наладчиков Режим работы Число операций Норма штучно-калькуляционного времени Тшт.к = Тшт +, мин | 1,2 2,2 3,4 4 4 3,7 27 4 4 1 3,71 | 0,42 0,8 1,22 4 4 1,3 22 4 4 Двусх- 1 1,23 | 1,4 2,4 3,8 4 4 4,1 27 4 4 смен- 1 3,81 | 1,1 2,0 3,1 4 4 3,3 27 44 Ный 1 3,11 | 3,54 2,39 0,24 2,15 5,9344 5 5 4,92 31,9 3 5 1 4,93 |
| Модель станка | 1722 | 1 А 730 | 1722 | 16К20Ф3 |
| Нормы времени, мин: Основное Т о Вспомогательное Тв в том числе: ручное Тв.р. автоматическое Тв.а. оперативное Т оп. Обслуживание Lобс.,% на отдых и личные потребности γ о.л.п.,% штучное Т шт. подготовительно-заключительное Т п.з. Разряд производственных рабочих Разряд наладчиков Режим работы Число операций Норма штучно-калькуляционного времени Тшт.к = Тшт +, мин | 0,76 1,4 2,16 4 4 2,33 27 4 4 Двух- 1 2,34 | 0,8 1,6 2,4 4 4 2,6 22 4 4 сме- 1 2,6 | 1,95 3,5 5 4 4 5,4 27 4 4 нн- 1 5,41 | 2,26 2,96 1,46 1,5 5,22 5 5 3,78 29,7 3 5 ый 1 3,79 |
| Модель станка | Агрегат | 2Н135 | 2Н135 | 2Р135Ф2 |
| Нормы времени, мин: Основное Т о Вспомогательное Тв в том числе: ручное Тв.р. автоматическое Тв.а. оперативное Т оп. Обслуживание Lобс.,% на отдых и личные потребности γ о.л.п.,% штучное Т шт. подготовительно-заключительное Т п.з. Разряд производственных рабочих Разряд наладчиков Режим работы Число операций Норма штучно-калькуляционного времени Тшт.к = Тшт +, мин | 1,0 2,04 3,04 4 4 3,28 22 4 4 Двух- 1 3,29 | 0,6 1,0 1,6 4 4 1,73 20 4 4 смен- 1 1,74 | 0,53 1,0 1,53 4 4 1,65 20 4 4 нн- 1 1,66 | 1,7 1,08 0,28 0,8 2,78 5 5 2,36 22 3 5 ый 1 2,37 |

Расчёты  фондов  времени, объёмов  годового  выпуска деталей-представителей, приведённого  выпуска  и  размера  партии  деталей, обрабатываемых  на  станках  с  ЧПУ  оформляю  в  виде  таблицы  21.

Таблица 21

| Показатель, его расчёт | Результат расчёта |
| --- | --- |
| Фонд годовой штучно-калькуляционного времени Фгод.шт.-к. = Фгод.эф. Кисп. , где Фгод.эф.- фонд годовой эффективный, при двухсменной работе равен 3935 ч. [3, прил. 14]; Кисп. – коэффициент использования станков, при двухсменной работе Кисп. = 0,85; Фгод.шт.-к. = 3935 · 0,85 | Фгод.шт.-к. = = 3345 ч. |
| Число переналадок в год ηпер = Др.год./Тсут., где Др.год. – число рабочих дней в году, при двухсменной работе Др.год. = 260 дней; Тсут. – число суток для обработки партии деталей [3, прил. 14]; ηпер = 260/2 | ηпер = 130 |
| Фонд годовой времени переналадок Фгод.пер. = Тп.з. · ηпер/60; Фгод.пер. = | Фгод.пер. = 69,1 ч |
| Фонд годовой штучного времени Фгод.шт. = Фгод.шт.-к. - Фгод.пер. ; Фгод.шт. = 3345 – 69,1 | Фгод.шт. = 3275,9 ч |
| 1 | 2 |
| Фонд годовой оперативного времени Фгод.оп. = Фгод.шт./ [1+0,01(Lобс.+ γ о.л.п.)]; Фгод.оп. = 3275,9/[1+0,01(5+5)] | Фгод.оп. =2978,13 ч. |
| Фонд суточный оперативного времени Фсут.оп. = Фгод.оп./Др.год.; Фсут.оп. = | Фсут.оп. = 11,45 ч. |
| Число деталей-представителей, производимых за 1 сутки; ηд.сут. = ; ηд.сут. = 60 · 11,45/5,93 | ηд.сут. = 114 |
| Число деталей в партии: ηд. = ηд.сут. · Тсут.; ηд. = 114· 2 = 228 | ηд. = 228 |
| Объём годового выпуска деталей-представителей Nд.год.пр. = ηд · Кзап.· Спр., где Кзап - число запусков партий в год [3, прил. 15]; Спр. – принятое число станков с ЧПУ для выполнения рассматриваемой операции, Спр.= 2 или более для возможности организации многостаночного обслуживания; Nд.год.пр. = 228· 12·2 | Nд.год.пр. = 5472 |
| Объём приведённый годового выпуска деталей Nд.пр.= Фгод.оп· 60 · Спр. /Топ.; Nд.пр. = 2978,13· 60· 2/5,93 | Nд.пр. = 59266 |
| Число наименований деталей, производимых в течение года: mн = Nд.пр./ Nд.год.пр. mн = 59266/5472 | mн = 11 |
| 1 | 2 |
| Коэффициент закрепления операций за рабочим местом: Кз.о. = mн mоп Кзап./12; Кз.о. = 11· 1· 12/12 | Кз.о. = 12 |
| Тип производства (уточнённый), при Кз.о. = 11 – производство среднесерийное, т. к. 10 < Кз.о.< 20 | Среднесерийное |

Расчёт  числа  станков.

Расчётное  число  станков (Ср) для  выполнения  приведённого  выпуска  деталей  Nд.пр.  произвожу  по  формуле:

| Базовый вариант | Проектный вариант |
| --- | --- |
| Точение черновое Станок 1722 Спр = 5 ст.; Кз. = 0,81 Станок 1А730 Спр = 11 ст.; Кз. = 0,35 Точение чистовое Станок 1722 Спр = 3 ст.; Кз. = 0,74 Станок 1А730 Спр = 1 ст.; Кз. = 0,94 Сверление Агрегатный станок Спр = 1 ст.; Кз. = 0,94 Станок 2Н135 Спр = 1 ст.; Кз. = 0,5 Станок 2Н135 Спр = 1 ст.; Кз. = 0,48 ∑ Спр = 13 ст. | Станок 16К20ФЗ Спр = 2 ст.; Кз. = 0,73 Станок 16К20ФЗ Спр = 2 ст.; Кз. = 0,56 Станок 2Р135Ф2 Спр = 1 ст.; Кз. = 0,69 ∑ Спр = 5 ст. |

Число  станков, которые  может  обслужить  один  рабочий, определяем  по  формулам:

| Точение черновое Сдубл ≤ 1 + Сд.1 = 1 + = 1,54; Сд.1 ≤ 1,54 Сд.2 = 1 + = 1,52; Сд.1 ≤ 1,5 Сд.3 = 1 + = 1,58; Сд.1 ≤ 1,58 Сд.4 = 1 + = 1,55; Сд.1 ≤ 1,55 Точение чистовое Сд.1 = 1 + = 1,54; Сд.1 ≤ 1,54 Сд.2 = 1 + = 1,5; Сд.1 ≤ 1,5 Сд.3 = 1 + = 1,6; Сд.1 ≤1,6 Сверление Сд.1 = 1 + = 1,37; Сд.1 ≤ 1,37 Сд.2 = 1 + = 1,6; Сд.1 ≤ 1,6 Сд.3 = 1 + = 1,53; Сд.1 ≤ 1,53 | Сдубл ≤ 1 + (То + Тв.а - Тв.ан)Кд/Тв.р+Тпер, где Тв.ан - время активного наблюдения оператора за работой; Тпер – время на переход от станка к станку с деталью. По нормативам: Кд= 0,8 Тв.ан = 0,58 мин Тпер = 1,1 мин Точение черновое Сдубл = 1 + + 2,95; Сдубл ≤ 2,95 Спр = 2 станка Точение чистовое Сдубл = 1 + + 1,15; Сдубл ≤ 1,15 Сверление Сдубл = 1 + + 1,9; Сдубл ≤ 1,9 |
| --- | --- |

Многостаночное  обслуживание  возможно  только  станка  с  ЧПУ  на  черновой  операции.

Расчёт  численности  производственных  и  вспомогательных  рабочих.

Число  производственных  рабочих.

Рпр =

| Точение черновое Рпр1 = = 2,13 Рпр1 = 3 чел Рпр2 = = 0,67 Рпр2 = 1 чел Рпр3 = = 2,6 Рпр3 = 3 чел Рпр4 = = 1,69 Рпр4 = 2 чел Точение чистовое Рпр1 = = 1,3 Рпр1 = 2 чел Рпр2 = = 1,4 Рпр2 = 2 чел Рпр3 = = 2,94 Рпр3 = 4 чел Сверление Рпр1 = = 1,79 Рпр1 = 2 чел Рпр2 = = 0,94 Рпр2 = 1 чел Рпр3 = = 0,9 Рпр3 = 1 чел ∑Рпр = 21 чел | Рпр = = 1,33 Рпр = 2 чел. Рпр1 = = 2,1 Рпр1 = 3 чел Рпр1 = = 1,29 Рпр1 = 2 чел ∑Рпр = 7 чел |
| --- | --- |

Число  наладчиков находят по формуле:

Рнал =  где

Ксм  -  число  смен,

Нобс.ст  - норма  обслуживания станков на одного наладчика.

| Рнал.ру = = 26 Рнал.ру = 3 чел | Рнал.ЧПУ = = 0,83 Рнал.ЧПУ = 1 чел |
| --- | --- |

Расчёт затрат на заработную  плату.

Станочники.

3пр = Стар ∙ Тшт.-к ∙ kмн ∙ kдоп. ∙ kсоц. ∙ kп,

где   Стар   –  тарифная часовая ставка производственного  рабочего на операции;

kмн   – коэффициент, учитывающий многостаночное обслуживание;

kдоп.  – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (kдоп= 1,2);

kсоц. –  коэффициент, учитывающий  отчисления  на  социальное  страхование (kсоц = 1,41);

kп    –   поясной  коэффициент (kп = 1,15).

| 3пр == 7,25 руб. | 3пр= =0,52 руб. 3пр= = 1,45 руб. ∑Зпр = 1,97 руб. |
| --- | --- |

Наладчики.

3нал=

| 3нал==1,39 руб. | 3нал== 0,5 руб. |
| --- | --- |

Расчёт  затрат на электроэнергию.

3э=

| 3у = ∙ 0,71 = = 14,02 руб. ∙ 0,71 = 9,95 руб. | 3у=∙ 0,71=2,43руб. |
| --- | --- |

Ny  –  установленная  мощность главного электродвигателя, кВт;

kN   –  средний  коэффициент  загрузки  оборудования по  мощности;

kвр.  –  средний  коэффициент  оборудования по  мощности;

kод.  –  средний  коэффициент  одновременности  работы  всех  электродвигателей  станка (kод= 0,6 ч 1,3);

kw –  коэффициент, учитывающий  потери  электроэнергии  в  сети  завода(kw = 1,08);

kв    –  коэффициент  выполнения  норм  времени (kп = 1,1).

η  –   коэффициент  действия  оборудования (η = 0,7).

Затраты  на  содержание  и  эксплуатацию  технологического  оборудования.

3об =  3а + 3р   , где

3а  -  амортизационные  отчисления от  стоимости  технологического  оборудования;

3р  -  затраты  на  ремонт  технологического  оборудования.

| 3а = | 3а = |
| --- | --- |

Цт.о  - стоимость технологического оборудования  с  учётом  доставки  и  монтажа;

На – годовая  норма  амортизационных  отчислений.

| Станок 1722 3а = = 0,75 руб. Станок 1А730 3а = = 0,2 руб. Станок агрегатный 3а = = 0,47 руб. Станок 2Н125 3а == 0,12 руб. 3а = 1,54 руб. | Станки 16 К20ФЗ 3а==6,49 руб. Станок 2Р135Ф2 3а == 0,37 руб. 3а = 6,86 руб. |
| --- | --- |

Затраты  на  ремонт  оборудования.

3р=

| Станки 1722 3р= =0,33 руб. Станки 1А730 3р= = 0,09 руб. Станок агрегатный 3р= = 0,21 руб. Станки 2Н125 3р= = 0,08 руб. ∑ Зр = 0,71 руб. | Станки 16 К20ФЗ 3р= = 1,73 руб. Станок 2Р135Ф2 3р= = 0,18 руб. ∑ Зр = 1,91 руб. |
| --- | --- |

Затраты  на  содержание  и  эксплуатацию  специальных  приспособлений.

3а.пр.  =    , где

Цпр.  -  стоимость  приспособлений.

Твып .-    средний  срок  выпуска  деталей  одного  наименования,  применяют 3-5 лет.

| Приспособления токарные. 3пр= = 1,09 руб. Сверлильные приспособления. 3пр= = 1,45 руб. ∑ Зпр = 2,54 руб. | 3пр= = 0,43 руб. 3пр= = 0,61 руб. ∑ Зпр = 0,61 руб. |
| --- | --- |

Затраты  на  подготовку  управляющей  программы.

Зуп = 1,1 ∙ Куп  ∙ mн/Твып,  где

Куп    -  стоимость  разработки  одной  УП.

|  | 3уп = ∙ 3 = 0,04 руб. |
| --- | --- |

Затраты  на  содержание  и  амортизацию  производственного  помещения.

3п.п.  =    , где

Н -  годовые  затраты  на  содержание  и  амортизацию 1 м2  производственной  площади.

fст – площадь, занимаемая  станком.

| 3п.п. = = 0,92 руб. | 3п.п. = = 0,39 руб. |
| --- | --- |

Затраты  на  содержание  и  амортизацию  служебно-бытовых  помещений.

3с.б.п.  =    , где

fс.б.п. – площадь, приходящаяся  на  одного  рабочего;

Рпр	– количество  рабочих.

| 3с.б.п. = = 1,13 руб. | 3с.б.п. = = 0,38 руб. |
| --- | --- |

Себестоимость  механической  обработки  детали.

С = Зпр.+Знал.+Зэ+Зоб+За.пр.+Зуп+Зп.п+Зс.б.п.

| С1 = 7,25+1,39+9,95+2,25+2,54+ +0,92+1,13= 25,43 руб. | С2 = 1,87+0,5+2,43+8,77+0,61+0,04+ +0,39+0,38=15,09 руб. |
| --- | --- |

Расчёт  капитальных  затрат.

Базовая  стоимость  оборудования:

Со = 1,1 (Цст.∙ Спр.) / Nд.пр

| Со== 21,51 руб | Со= = 58,13 руб |
| --- | --- |

Стоимость  специальных  приспособлений:

Спр = mа∑ (Цпр ∙ Спр) /Nд.пр

| Спр== 7,8 руб | Спр= = 1,89 руб |
| --- | --- |

Стоимость  производственной  площади:

Сп.п. =  Ц (fст γ Спр) /Nд.пр  , где

γ – коэффициент, учитывающий  дополнительную  площадь                                                                                                                                                                                                                                                                           [3,с.86].

| Сп.п.== 13,77 руб | Сп.п.= = 5,26 руб |
| --- | --- |

Стоимость  служебно-бытовых помещений:

Сс.б.п. =  Ц  fс.б.п.∙ Рпр/Nд.пр  , где

Ц   - стоимость 1 м2 служебно-бытовых помещений;

fс.б.п. – площадь служебно-бытовых помещений, приходящаяся  на  одного  рабочего.

| Сс.б.п.== 4,25 руб | Сс.б.п.= = 1,42 руб |
| --- | --- |

Стоимость  разработки  управляющих  программ.

Суп. = (Ап+ВкКк) mн /Nд.пр  , где

Ап    - постоянная  составляющая  стоимость УП;

Вк  - стоимость  кадра УП;

Кк   -  число  кадров [5,т.2,с.436, табл.3. 2.].

|  | Супток.= = 0,06 руб.+ 0,05 = = 0,11 руб. Супсв.= = 0,03 руб. Суп= 0,14 руб. |
| --- | --- |

Капитальные  затраты:

К = Со + Спр. + Сп.п. + Сс.б.п. + Суп.;

| К1=21,51+7,8+13,77+4,25 = 47,33 руб. | К2=58,13+1,89+5,26+1,42+0,14= = 66,84 руб. |
| --- | --- |

Расчёт  экономической  эффективности  проектируемого  варианта.

1.	Годовые  затраты:

П = С + ЕнК,  где

Ен  - отраслевой  нормативный  коэффициент  сравнительной  эффективности  капитальных  вложений, Ен = 0,15.

П1 = (25,43 + 0,15 ∙ 47,33) ∙ 5472 = 178001,42 руб.

П2 = (15,09 + 0,15 ∙ 66,84) ∙ 5472 = 137434,75 руб.

2.	Годовой  экономический эффект  при  внедрении  нового  варианта:

П = П1 - П2 ;

П = 178001,42 - 137434,75 = 40566,6 руб.

3. Срок  окупаемости  дополнительных  капитальных  вложений:

Tок=  ;

Tок=     = 1,87 года;

4.Рост  производительности  труда:

Pпр.тр. =    -  100;

Pпр.тр. =    -  100  = 200%;

5.	Снижение  себестоимости механической  обработки:

Сс = ;

Сс =   =  40,66%;

6.	Коэффициент  экономической  эффективности:

Е =  ;

Е =    =  0,53.

Вывод: В результате  расчётов  установила, что  применение  пяти  станков  с  ЧПУ  взамен  тринадцати  станков  с  ручным  управлением  даёт  высокий  экономический  эффект.

Таблица 22

| №п\п | Показатели | Ед.изм. | Значение показателей | Изменение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый вариант | Проектный вариант |  |
| 1. | Годовой выпуск | нет | 5472 | 5472 | 0 |
| 2. | Количество оборудования | нет | 45 | 30 | «-» 8 |
| 3. | Трудоёмкость годов. объёма выпуска | н.ч. | 9809 | 8698 | «-» 1111 |
| 4. | Капитальные вложения | Руб. | 258990 | 365748 | «+» 106158 |
| 5. | Технологическая с/ст. годов.объёма выпуска | Руб. | 139153 | 82572 | «-» 56581 |
| 6. | Приведённые затраты | Руб. | 178001 | 137435 | «-» 40566 |
| 7. | Срок окупаемости дополнит. кап. влож. | Г. |  | 1,87 |  |
| 8. | Коэффициент экономич. эффективности |  |  | 0,53 |  |

6. Безопасность  жизнедеятельности  и  экологичность  проекта

6. 1. Введение

В данном  дипломном  проекте  при  проектировании  участка  механического  цеха  для  обработки  детали  «полуось  передняя»  выполнены  требования, обеспечивающие  безопасность  и  здоровые  условия  труда.

Оборудование  размещено  в  соответствии  с  нормами, установленными  для  механообрабатывающих  цехов. Ширина  прохода  вдоль  пролёта – 6 метров. В  начале  и  в  конце  участка  выполнены  поперечные  проходы, шириной 4 метра.

На  участке  установлен  пожарный  щит  с  соответствующим  инвентарём.

Стружка  от  станков  удаляется  при  помощи  конвейеров, установленных  у  каждого  станка. От  индивидуальных  конвейеров  стружка  попадает  в  общий  конвейер, собирающий  и  удаляющий  её  с  участка, а  далее -  в  общецеховой  конвейер, из  которого  она  попадает  в  бункеры-накопители. Стружкоуборочные  конвейеры  установлены  в  специальном  канале, выполненном  в  полу, и  закрыты  металлическими  плитками.

Технологический  процесс  обработки  детали «Полуось  передняя»  предполагает  её  обработку  на шлифовальных  станках. Шлифовальные  станки  выделены  в  отдельный  участок, огороженный  стеклянными  перегородками, высотой 3 метра. Каждый  станок  имеет  индивидуальную  вытяжную  установку. На  круглошлифовальном  станке  установлен  прибор  активного  контроля, что  увеличивает  безопасность  труда  станочника  на  данной  операции.

Для  улучшения  условий  труда  на  участке  предусмотрена  зона  отдыха.

6.2. Обеспечение безопасности работающих. Характеристика условий труда

Производственные помещения, в которых осуществляется процессы обработки резаньем соответствуют требованиям СН и П 11-89-80(17)  и СН и П 2.09.02-85(18).

Участок располагается в цехе № 30. Число работающих в цехе – 200 человек. Расстояние между колоннами-18 метров. Ширина прохода к рабочим местам -1 метр. Объём свободного места на одного рабочего-18 метров.

Характеристики воздушной среды цеха занесены в таблицу.

Эти данные соответствуют допустимым нормам температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне  производственных помещений для физических работ средней тяжести- 2 б по ГОСТ 12.1.005-88(19).

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при механической обработке материалов резанием:

а) Физические: движущиеся части производственного оборудования, передвигающиеся изделия  и заготовки; стружка обрабатываемых материалов; осколки инструментов; высокая температура  поверхности обрабатываемых деталей и инструментов; повышенное напряжение в электроцепи;  статическое электричество; повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны;  высокий уровень шумов и вибраций;  недостаточное освещённость рабочей зоны; наличие прямой и отражённой блескости; повышенная пульсация светового потока; аэрозоль нефтяных масел, входящих в состав СОЖ.

б) психологические: физические перегрузки при установке, закреплении и съёме крупногабаритных деталей; перенапряжение зрения; монотонность труда.

в) биологические: болезнетворные микроорганизмы, бактерии, проявляющиеся при работе  с СОЖ.

Состояние  травматизма  и  оценка  риска  на  предприятии.

За  отчётный  год  на  предприятии произошёл  один  случай  травматизма. Рабочий-станочник  получил  травму  из-за  нарушений  правил  техники  безопасности.

Оценку  риска  произвожу  по  формуле:

R = Cn/Np,  где

Cn – число  случаев  травматизма  на  производстве,

Np – общее  число  работающих.

Безопасность  рабочего  прямо  связана  с  количеством  ручных  операций  при  работе, т. е. количеством  времени, которое  проводит  рабочий  в  опасной  зоне. Опасная  зона  машины – пространство, в  котором  движутся механизмы, инструменты и т.д., соприкосновение с которыми  может привести к повреждению. Травматизм можно снизить за счёт  механизации  работ. Управление станками осуществляется  с  ПУ  дистанционно. Детали в приспособлениях  закрепляются гидро- и  пневмозажимами.

6. 3. Обеспечение  безопасности  труда

Электробезопасность.

Основными  причинами  воздействия  тока  на  человека  являются:

-	случайное прикосновение  или  приближение на опасное  расстояние  к  токоведущим  частям;

-	появление  напряжения  на  металлических  частях  оборудования  в  результате  повреждения  изоляции  или  ошибочных  действий  персонала;

-	шаговое  напряжение  на  поверхности  земли  в  результате замыкания  провода  и др.

Для  предотвращения  несчастных  случаев, вызванных  поражением  электрическим  током, на  участке  предусмотрены  следующие  меры  защиты:

-	изоляция;

-	недоступность  токовыводящих  частей (установление

ограждений  и  т. п.);

-	применение  малого  напряжения (не  выше  42 В);

-	использование  двойной  изоляции (рабочей  и  дополнительной);

-	защитное  заземление  и   зануление;

-	защитное  отключение;

-	организация  безопасной  эксплуатации  электроустановок.

Все  помещения  согласно  ПЭУ  делятся  по  степени  поражения  людей электрическим  током  на  три  класса:

-	без  повышенной  опасности;

-	с  повышенной  опасностью;

-	особо  опасные.

Все  цехи   машиностроительных  заводов, в  том  числе  и  проектируемый  участок  механического  цеха, относятся  к  особо  опасным  помещениям. Большинство  операций  обработки  детали  «Полуось  передняя»  выполняются  с  применением  СОЖ, которая  оказывает  разрушительное  воздействие  на  изоляцию  и  токоведущие  части  электрооборудования.

На  проектируемом  участке  применяются  трёхфазные  трёхпроводные  сети  напряжением  до  1000 В  с  изолированной  нейтралью. Для  заземления  применяются  контурное  заземляющее  устройство, которое  характеризуется  тем, что  одиночные  заземлители  размещены  по  контуру  площадки, на  которой  находится  заземляемое  оборудование. Внутри  помещения  выравнивание  потенциала  происходит  естественным  путём  через  металлические  конструкции, трубопроводы, кабели, связанные  с  разветвлённой  сетью  заземления.

Согласно  требованиям  Правил  устройства  электроустановок [24] сопротивление  защитного  заземления  в  любое  время  не  должно  превышать  4 Ом – в  установках  напряжением  до  1000 В. ГОСТ  12.1.030-81 [20].

Пожарная  безопасность.

Проектируемый  участок  механической  обработки  детали  «Полуось  передняя» относится  к  категории «Д»  по  пожарной  безопасности.  СНиП  11 – 2 – 80 [21] (механический  цех  холодной  обработки  металла), к  1-ой  степени  огнестойкости (предел  огнестойкости  строительных  конструкций ≥ 2,5 ч.)

Основные  причины  пожаров:

-	нарушения, связанные  с  технологическим  режимом;

-	искры, образующиеся  при  коротких  замыканиях;

-	тепло, выделяющееся  при  трении  во  время  скольжения  дисков, ременных  передач;

-	искры, образующиеся  при  обработке  металла  абразивным  инструментом;

-	работа  в  промасленной  спецодежде;

-	неправильное  хранение  и  применение  легковоспламеняющихся  жидкостей.

Пожарная  безопасность  обеспечивается  предотвращением  пожаров  и  пожарной  защитой.  Предотвращение  пожара  достигается  исключением  образования  горючей  среды  и  источников  зажигания, а  также  поддержанием параметров  среды  в  пределах, исключающих  горение.

Предотвращение  образования  источников  зажигания  достигается    следующими  мероприятиями:

-	соответствующим  исполнением, применением  и  режимом  эксплуатации  машин и  механизмов;

-	устройством  молниезащиты  зданий  и  сооружений;

-	ликвидацией  условий  для  самовозгорания;

-	регламентацией  допустимой  температуры  и  энергии  искрового  разряда  и  др.

Для  повышения  огнестойкости  деревянных  стен  применена  известково-цементная  штукатурка.

Для  освещения  проектируемого  участка  используются лампы  дневного  света, как  менее  пожароопасные.  Температура  поверхности  колб  ламп  дневного света  достигает  всего 40-50о С, в  то  время  как  колбы  ламп  накаливания  достигают  температуры  500о С. Индивидуальное  освещение  рабочих  мест  станочников  обеспечивается защищёнными  светильниками (лампами, закрытыми  стеклянными  колпаками).

Электросети  для  участка (и  цеха  в  целом) подобраны  по  допустимым  токовым нагрузкам, потерям  напряжения  и  нагреву.

Для  тушения  пожара  на участке  имеется  10  углекислотных  огнетушителей (1 огнетушитель  на  100 м2 )    типа  ОХП – 10  и  ОУ -8   по 5 штук, внутренний  водопровод  и  металлические  ящики  с  песком, установленные  в  непосредственной  близости  от  станков  и  снабжённые  совками.

Эвакуация  людей  с  участка  осуществляется  через 2  центральных  прохода, шириной  4  м,  и  2  технологических  прохода,  шириной 4 м. Максимальное  расстояние  до выхода  59 метров.

Защита  от  шума.

Шум  на  производстве  наносит  большой  экономический  и  социальный  ущерб. Шум, неблагоприятно  воздействуя  на  организм  человека, вызывает  психические  и  физиологические  нарушения, снижающие  работоспособность  и  создающие  предпосылки  для  общих  и  профессиональных  заболеваний  и  производственного  травматизма.

Шум – это  волновые  колебания  упругой  среды.

Уровни  шума  принято  измерят  в  децибелах (дБ).

При  нормировании  шума  используют  два  метода:

-	нормирование  по предельному  спектру  шума;

-	нормирование  уровня  звука  в  дБА.

Первый  метод  нормирования  является  основным  для  постоянных  шумов.

Уровни непостоянного  шума  оцениваются  эквивалентным  уровнем  звука LА  единиц  в  децибелах  по  шкале  А.

Уровни  шума  для  различных  видов помещений  регламентируются  СНиП 11–12–77 [22].

В  проектном  варианте  уменьшение  уровня  шума  достигается  за  счёт:

-	уменьшения  числа  станков;

-	применения  станков  с  ЧПУ;

-	применения  пневмо- и  гидроприводов.

Безопасные  уровни  шума  и  общие  требования  определяет  ГОСТ 12.1.036 – 81 [23].

Для  помещений  механических  цехов  уровень  шума  не  должен  превышать  80 дБА. При  замерах  в  цехе  фактический  уровень шума  составил  70 дБА.

Шумы  и  вибрации  металлорежущих  станков  можно  разделить  на  две  группы: шумы  и  вибрации, возникающие  при  работе  различных  механизмов  станка (зубчатые  передачи, электродвигатели  и  т. д.);  шумы  и  вибрации, возникающие  в  процессе  обработки  изделий, т. е. при  выполнении  технологических  операций; шумы, вызываемые  соударением  деталей, транспортными  средствами.

В  разработанном  технологическом  процессе  используется  современное  оборудование  с  повышенной  точностью  зубчатых  передач  и  механизмов, применяются  системы  принудительной  смазки  трущихся  поверхностей; увеличена  жёсткость  системы – станок – приспособление – инструмент – заготовка» обработка  ведётся  с  применением  СОЖ. Дополнительные  мероприятия  не  требуются.

Защита  от  вибраций.

Под  вибрацией  обычно  понимаются  сложные  колебания  в  механических  системах. В  соответствии  с  ГОСТ 24346 – 80 [24]  под  вибрацией  понимается  движение  точки  или  механической  системы, при  котором  происходит  поочерёдное  возрастание  и  убывание  во  времени  значений, по  крайней  мере, одной  координаты.

Различают  общую  и  локальную  вибрацию. Общая  вибрация  действует  на  весь  организм  человека  через  опорные  поверхности – сиденье, пол;  локальная  вибрация  оказывает  действие  на  отдельные  части   тела.

На  проектируемом  участке  общей  вибрации  подвергаются  рабочие  и  водитель  транспортных  средств, а  источниками  локальной  вибрации  являются  шлифовальные  станки.

Вибрация  резко  снижает  работоспособность  и  оказывает  вредное  влияние  на  здоровье  человека. Вызывает  нервные  расстройства, боль  в  руках, онемение  мышц, изменения  в  сухожилиях  и  костях. Сопровождается  головными  болями, головокружениями, повышенной  утомляемостью, отслоением  мышечной  ткани  от  костей.

Вибрация  оказывает  разрушительное  воздействие  на  оборудование  и  производственное  здание.

Источниками  вибрации  являются  как  металлорежущие  станки, так  и  сам  процесс  резания. На  проектируемом  участке  проблема  вибрации  частично   решена  за  счёт  применения  станков  с  ЧПУ.

Допустимые  значения  параметров  транспортной, транспортно-технологической  и технологической  вибрации  приведены  в  ГОСТ 12.01.012 – 78 [25]. Нормируемая  величина – 92 дБ для  общей  вибрации, 108 дБ – для  локальной.

Локальная  вибрация, вызванная  работой  станков, составляет  80 дБ  при  частоте  октавной  полосы  16 Гц – ниже  нормативного. Дополнительные  мероприятия  не  требуются.

Защита  от  механического  травмирования.

К  механическим  относят  опасности, которые  могут  возникнуть  у  любого  объекта, способного  причинить  травму  в  результате  неспровоцированного  контакта  объекта   или  его  частей  с  человеком.

К  опасностям, механически  воздействующим  на  организм  человека, относятся:

§	движущиеся  машины  и  механизмы;

§	подвижные  части  производственного  оборудования;

§	передвигающиеся  изделия;

§	разрушающиеся  конструкции;

§	острые  кромки  и  заусенцы  на  поверхности  заготовок  и инструментов;

§	физические  перегрузки.

Проектом  предусмотрены  методы  защиты:

§	обеспечение  недоступности  к  опасно  действующим  частям  машин  и  оборудования;

§	применение  приспособлений, непосредственно  защищающих  человека  от  опасного  производственного  фактора.

Различают  коллективные  и  индивидуальные  средства  защиты  работающих. Первые  реализуются  на  проектируемом  участке

§	механизацией  и  автоматизацией  производственного  процесса;

§	определением  размеров  опасной  зоны;

§	применением  ограждений, блокировок, световой  и  звуковой  сигнализации,

§	применением  отличительной  окраски;

§	использованием  тормозных  и  выключающих  устройств.

Средства  индивидуальной  защиты  обеспечивают  защиту  отдельного  человека  с  помощью  специальной  одежды, обуви, защитных  касок, очков.

Обеспечение  освещённости.

Освещение рабочего  места – важнейший  фактор  создания  нормальных условий труда. Практически  возникает  необходимость  освещения  как  естественным, так  и  искусственным  светом.

В  проектном  варианте  предусмотрено  два  вида  искусственного  освещения: общее и местное.  Общее освещение  осуществляется  светильниками  дневного  света, местное  предусматривается  у  каждого  станка.

Естественное  освещение в помещениях регламентируется  нормами СНиП 23-05-95 [26], зависит  от  характера  зрительной  работы. На  проектируемом  участке  зрительные  работы  относятся  к  III разряду. Общая  освещённость  на  рабочем  месте  равна  300 лк, КℓО = 5%.

Меры  по  улучшению  освещённости  рабочего  места  осуществляются  при  выполнении  следующих  требований:

§	соответствие  освещённости  характеру  зрительной  работы;

§	необходимость  обеспечения  достаточно  равномерной  яркости  на  рабочей  поверхности;

§	на  рабочем  месте  должны  отсутствовать  резкие  тени;

§	в  поле  зрения  должны  отсутствовать  прямая  и  отражённая  блескость;

§	следует  выбирать  оптимальную  направленность  светового  потока, что  позволяет  в  одних  случаях  рассмотреть  внутренние  поверхности, а  в  других – различить  рельефность  элементов  рабочей  поверхности;

§	все  элементы  осветительных  установок  должны  быть  достаточно  долговечны  и  электробезопасны.

Также  необходимо  уделять  внимание  естественному  освещению  проектируемого  участка:

§	для  увеличения  равномерности  естественного  освещения  осуществлено  комбинированное  освещение (светлая  окраска  потолков  и  стен, производственного  оборудования);

§	чистка  стекол  осуществляется  не  реже  двух  раз  в  год.

Расчёт электрического освещения  на  проектируемом участке.

Потребный световой поток  лампы  равен:

Фл      =  Ен А RZ / (η N);  где

Ен  - нормируемая  освещённость, лк;

Ен    =    300  лк

R  -  коэффициент  запаса;

А  -  освещаемая  площадь, м2 ;

Z  -  коэффициент  минимальной  освещённости, при  освещении  люминисцентными  светильниками, Z = 1,1 ;

N  -  число  светильников;

η  -  коэффициент  использования  светильников; определяют  по  индексу  помещения in и  коэффициенту  отражения  потолка, стен, пола (ρп, ρс  и ρр).

in + h1/[(а1 + в1) ],  где

а1  и  в1 – длина  и  ширина  помещения;

h1  - расчётная высота (h1 = 3,4 м).

R = 1,5 [25].

Усреднённое  значение  коэффициентов  принимаю  ρп= 30%,  ρс  и ρр= 10%.

in = 18∙ 70 /[3,4(18 + 70)] = 4,2.

η  = 61%.

Световой  поток  всех  ламп  равен:

Ф = 300∙18∙70∙1,5∙1,1/0,61 = 1022459 лм.

По [7] выбираю  лампы  ЛБ20, имеющие  световой  поток  1180 лм. Определяю  необходимое  число  ламп:

N = 1022459 /1180 = 741 лампа.

Оздоровление воздушной среды.

Воздух представляет собой физическую смесь различных газов, образующих атмосферу Земли.

Для эффективной трудовой деятельности на участке обеспечиваются нормальные метеорологические условия и требуемой чистоты воздух.

В результате производственной деятельности в воздушную среду поступают различные вредные вещества. Показатели условий труда в рабочей зоне сведены в таблицу 23.

Таблица  23.

| Наименование профессии | Категория тяжести работы |  | Освещённость, мс,факт/норм | Наименование вредного вещества | Концентрация вредного вещества, мг/м3, факт/норм | Площадь, приходящаяся на 1-го работающего, м2, факт/норм | Объём помещения , приходящийся на 1-го работающего, м3, факт/норм | Степень риска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, Со | Относительная влажность, % | Скорость воздуха, м/с | Теплоизлучение, Вт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Токари, сверловщики, фрезеровщики, шлифолвщики | II б | холодный сезон тёплый сезон |  | Холодный сезон 0,3/0,3 Тёплый сезон 0,4/0,4 |  |  | Аэроз. масла, окись углер., формаль- дегид, триата-ноламид |  |  |  | 6,4 ∙ 10-4 |  |

В  числителе  данные, взятые  на  базовом  предприятии (ВТМЗ).

В знаменателе  данные  ГОСТ 12.1.005 – 88 [9].10

В данном проекте предусмотрены тепловые завесы, калориферное отопление в холодный сезон, промышленная вентиляция, служащая для многократной смены воздуха в рабочем помещении.

Параметры микроклимата поддерживаются приточной вытяжной обще- обменной системой вентиляции, а также местными отсасывающими устройствами, обеспечивающими удаление вредных веществ из зоны резания (мелкой стружки, пыли, аэрозолей СОЖ).

Общие требования к вентиляции приведены в ГОСТ 12.4.021-75 [5].

На участке в комплексе применяется организованная вентиляция (аэрация) и механическая приточно-вытяжная, предусматривающая одновременную механическую подачу и удаление воздуха. При этом воздух очищается от пыли при помощи фильтров (как при подаче, так и при удалении из помещения), а в холодный период года – подогревается.

6. 4. Чрезвычайная  ситуация

Все чрезвычайные ситуации можно классифицировать следующим образом:

природные (неопределенная сейсмичность, аномальные осадки, аномальные температуры, поводковые воды);

антропогенные (пожар, прорыв систем отопления, канализации, выброс вредных веществ, загрязнение природной среды отходами, различными излучениями).

Наиболее реальной опасностью в рассматриваемом производстве является пожар. Причины возникновения пожара были рассмотрены в разделе «Пожарная безопасность». Каждый работающий на заводе, независимо от специальности, проходит инструктаж по технике безопасности, который включает в себя инструктаж по пожарной безопасности. В каждом цехе имеются первичные средства пожаротушения. На каждом участке имеется план эвакуации на случай пожара, а также определены лица, отвечающие за пожарную безопасность.

Обязанности персонала в случае пожара.

При обнаружении пожара рабочий обязан: отключить электрооборудование участка; вызвать пожарную охрану; приступить к тушению пожара подручными средствами.

Мастер при сообщении о пожаре обязан: удостовериться в том, что пожарная охрана вызвана; сообщить о пожаре начальнику цеха; выслать навстречу пожарным человека, хорошо знающего подъезды к месту пожара; назначить требуемое по обстоятельствам количество людей для тушения пожара подручными средствами; вывести остальных людей через пожарные выходы на улицу и пересчитать их; организовать тушение огня; лично проверить всю площадь участка на предмет оставшихся людей; после пожара провести анализ всех своих действий и действий подчиненных ему людей.

После выяснения причин пожара принять меры по недопустимости повторного случая. Для выяснения причин пожара на предприятии создается пожарно-техническая комиссия (ПТК).

Для активации работы по предупреждения пожаров рекомендуется проводить общественные смотры противопожарного состояния объектов, соревнования, месячники, конференции. Повторные инструктажи проводятся не реже одного раза в год.

6. 5. Экологичность проекта

Проблема экологии – одна из важнейших задач современности. Проблема сохранения окружающей среды носит главный характер.

В данном дипломном проекте рассматривается участок по обработке детали «Полуось передняя», выполненная из стали 47ГТ. Механическая обработка сопровождается выделением механической пыли, стружки, дыма, шумом и вибрацией.

На некоторых операциях обработки детали используется смазывающе-охлаждающая жидкость.

Сточные воды загрязняются пылью,  мелкой стружкой, маслами.

Используемая СОЖ – Укринол-14 ТУ38-101197-75; 5 – 10% Укринол-1 ТУ 38-101197-75. Для смазки оборудования – масло веретенное.

Очистка сточных вод производится на заводе централизованно на очистных сооружениях и снабжение водой осуществляется из единой замкнутой системы водоснабжения с повторным использованием сточных вод.

Стружка собирается стружкоуборочным конвейером в бункера, а затем увозится в пункты приема и переработки. Процесс сбора стружки и ее переработки является экономически выгодным.

При получении готовой продукции на проектируемом участке образуются следующие загрязняющие вещества:

- аэрозоль масла – 0,284 м/г – 3 кл;

- окись углерода – 0,024 м/г – 4 кл;

- формальдегид – 0,072 м/г – 2 кл;

- триатоноламид – 0,096 м/г – 3 кл.

Определение категории опасности производства:

КОП = E (Mi / ПДК);

Mi – количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ;

ai – коэффициент относительный опасности.

КОП = 0,924<103   –  предприятие относится к 4-ой категории опасности.

Мероприятия, подлежащие дополнительному контролю:

- параметры выбросов загрязняющих веществ;

- предложения по нормам ПДВ;

- расчет и анализ уровня загрязнения атмосферы.

6.6. Выводы

В результате разработки проектного варианта механической обработки детали «Полуось передняя» и приведенных мер по безопасности труда и охраны окружающей среды логично заключить, что:

-   разработанный технологический процесс не оказывает вредного воздействия на окружающую среду;

-  рабочий персонал в цехе защищен от вредных и опасных воздействий.

Библиографический список

1.	Ансеров М.А. Приспособление для металлорежущих станков. – Л.: Лениздат, 1966. – 650с.

2.	Асунов А.С. Справочник нормировщика. – Ленинград: Машиностроение, 1986. – 287с.

3.	Дерябин А.Л., Эстерзон М.А. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ и ГПУ: Учеб. пособие для машиностроительных техникумов. – М.: Машиностроение, 1989. – 288с., ил.

4.	Гельфгат Ю.И.  Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах. – М.: Машиностроение, 1982.

5.	ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

6.	ГОСТ 24346-80.

7.	ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

8.	ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитные заземления. Заземление.

9.	ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

10.	 ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные.

11.	 ГОСТ 12.01.012-90. ССБТ. Вибробезопасность.

12.	 Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология машиностроения»: Учеб. пособие для техникумов по специальности «Обработка металлов резанием». – М.: Машиностроение, 1985. – 184с.

13.	 Марочник сталей и сплавов под ред. В.Г.Сорокина, Москва «Машиностроение» 1989.

14.	 Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту: Учеб. пособие для техникумов по предмету «Основы учения о резании металлов и режущий инструмент» - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1990. – 448с., ил.

15.	 Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Часть 1. Токарные, карусельные, токарно – револьверные, алмазно – расточные, сверлильные, строгальные, долбежные и фрезерные станки. Изд. 2-е, М.: Машиносторение, 1974, 406с. (ЦБПНТ при НИИ Труда).

16.	 Ревин С.А. Методические указания по проектированию технологических приспособлений механической обработки деталей машин. Часть 7. – М., 1976.

17.	 СНиП 12-12-77. Защита от шума. – М.: Стройиздат, 1978. – 50с.

18.	 СНиП II-2-80.

19.	 СНиП 11-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий. – М.: Стройиздат, 1981. – 31с.

20.	СНиП 2.09.02-85. Производственные здания. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 16с.

21.	 СНиП 23-05-95. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение. – М.: Стройиздат, 1980. Ч.П., гл.4. – 57с.

22.	 Справочник инструментальщика/ И.А.Ординарцев, Г.В.Филиппов, А.Н.Шевченко и др.; под общ. ред. И.А. Ординарцева. – Ленинград: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 846с., ил.

23.	 Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х Т. Т.1/ Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. – 656с., ил.

24.	 Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х Т. Т.2/ Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 496с.,ил.

25.	 Центральное бюро промышленных нормативов по труду «Общестроительные нормативы времени (серийное производство)». – М.: Машиностроение, 1974. – 458с.

26.	 Чернов Н.Н. Металлорежущие станки: Учебник для техникумов по специальности «Обработка металлов резанием». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988. - 416с., ил.

27.	 Экономика и организация производства в дипломных проектах: Учеб. пособие для машиностроительных ВУЗов/ К.М.Великанов, Э.Г. Васильева, В.Ф.Власов и др.; под общ. ред. К.М. великанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение. Ленинград. отд-ние, 1986. – 285с., ил.